SEMPER POWER Sp. z o.o. ul. Główna 7 42-693 Krupski Młyn

P L A N G O S P O D A R K I N I S K O E M I S Y J N E J DLA G M I N Y KALISKA Zespół autorski: Mateusz Jaruszowiec Łukasz Bystrzanowski Janusz Parkitny

Wrzesień 2015

Spis treści

1	STRESZCZENIE	4

2	WSTĘP	5

2.1	Zakres opracowania	5

2.2	Cel opracowania	6

2.3	Podstawy prawne	7

3	ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYM	8

3.1	Poziom międzynarodowy	8

3.2	Poziom krajowy	13

3.3	Poziom regionalny	22

3.4	Poziom lokalny	27

4	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY	28

5	SYSTEMY ENERGETYCZNE NA TERENIE GMINY KALISKA	39

5.1	System ciepłowniczy	40

5.2	System gazowniczy	40

5.3	System elektroenergetyczny	40

5.4	Transport	44

5.5	Odnawialne źródła energii	45

6	CELE W OCHRONIE KLIMATU	56

7	IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH	60

8	INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA	62

9	PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	76

9.1	Planowane działania krótko i średnioterminowe	77

9.2	Szczegółowe działania w zakresie redukcji emisji CO2	81

10. ASPEKTY ORGANIZACYJNE WE WDRAŻANIU PGN	84

10	FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE	86

10.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Gospodarka 2014 – 2020	86

10.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 – 2020	87

10.3	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	91

10.4	Bank Gospodarstwa Krajowego	92

10.5	Bank Ochrony Środowiska	93

11	WSKAŹNIKI MONITORINGU	95

12	PODSUMOWANIE	97

13	LITERATURA	98

Spis rysunków:

Rysunek 1 Gmina Kaliska – położenie	29

Rysunek 2 Energia wiatrowa	45

Rysunek 3 Rozkład sum nasłonecznienia	47

Rysunek 4 Schemat instalacji PV podłączonej do sieci energetycznej	48

Rysunek 5 Mapa strumienia cieplnego Polski	50

Rysunek 6 Uproszczony schemat funkcjonowania sprężarkowej pompy ciepła	51

Rysunek 5 Emisja CO2 w zakresie energii elektrycznej w roku bazowym	69

Rysunek 7 Ogólny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy Kaliska w 2020 r. (rok docelowy)	70

Rysunek 8 Emisja CO2 w zakresie energii elektrycznej w roku docelowym	70

Rysunek 4 Emisja CO2 w zakresie paliw	72

Rysunek 5 Emisja CO2 w zakresie paliw w roku docelowym	74

Spis tabel:

Tabela 1 Stan ludności Gminy Kaliska w latach 2011-2013. Stan na 31.XII.	30

Tabela 2 Wybrane dane statystyczne Gminy Kaliska w latach 2011-2013.	30

Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Kaliska w latach 2011-2013. Stan na 31.XII.	31

Tabela 4 Korzystający z instalacji w [%] ogółem ludności Gminy Kaliska w latach 2011 – 2013. Stan na 31.XII.	32

Tabela 5 Sieć rozdzielcza w [km] na 100 km2 ogółem Gminy Kaliska w latach 2011 –2013. Stan na 31.XII.	32

Tabela 6 Sieć wodociągowa Gminy Kaliskaw latach 2011 – 2013. Stan na 31.XII.	32

Tabela 7 Sieć kanalizacyjna Gminy Kaliskaw latach 2011 – 2013. Stan na 31.XII.	33

Tabela 8 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych pod kątem ochrony	38

Tabela 9 Charakterystyka linii napowietrznej 110kV nr 1441	40

Tabela 10 Zestawienie GPZ WN/SN zasilających obszar w granicach administracyjnych gminy Kaliska	41

Tabela 11 Zestawienie stacji SN/nN znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kaliska	41

Tabela 12 Zestawienie linii SN 15kV znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kaliska	43

Tabela 13 Zestawienie linii nN 0,4kV znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kaliska	43

Tabela 14 Zasoby wiatru w Polsce	45

Tabela 15 Właściwości poszczególnych rodzajów biomasy	54

Tabela 16 Potencjał wykorzystania energii z biomasy	55

Tabela 17 Wskaźniki emisji dla stosowanych typów paliw na terenie Gminy Kaliska	65

Tabela 18 Przeliczanie podstawowych jednostek	65

Tabela 19 Ogólny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy Kaliska w roku bazowym	68

Tabela 20 Ogólny bilans cieplny Gminy Kaliska w roku bazowym	71

Tabela 21 Ogólny bilans paliwowy Gminy Kaliska w roku bazowym	72

Tabela 22 Prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplną Gminy Kaliska	73

Tabela 23 Ogólny bilans paliwowy Gminy Kaliska w roku docelowym	73

Tabela 24 Pomiary potoków tranzytowego ruchu kołowego przez teren Gminy Kaliska w ciągu drogi krajowej nr 22	75

Tabela 25 Emisja CO2  i zużycie energii w transporcie w gminie Kaliska	75

Tabela 26 Harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji działań krótko/średnioterminowych	79

Tabela 27 Planowane wyniki redukcji emisji CO2 do 2020 r.	81

Tabela 28 Wskaźniki monitoringu na potrzeby wdrażania PGN	96

# STRESZCZENIE

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska jest dokumentem strategicznym wyznaczającym cele, kierunki działań oraz plany i harmonogramy ich realizacji w zakresie

podnoszenia efektywności energetycznej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Na zakres tematyczny i strukturę dokumentu w dużej mierze wpływ miały wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wskazywały wymagania wobec niniejszego dokumentu.

W opracowaniu przedstawiono ogólne informacje o Planie gospodarki niskoemisyjnej, metodykę jego opracowania oraz cel sporządzania dokumentu. Zebrane zostały wyniki analizy dokumentów strategicznych.

Przeanalizowano dokumenty zarówno na szczeblu globalnym, krajowym, wojewódzkim jak

i lokalnym pod względem ich zgodności z Planem gospodarki niskoemisyjnej. 
W opracowaniu przedstawiona została diagnoza obszaru objętego planem zawierająca opis stanu gminy, z przybliżeniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych. W zakresie oceny stanu środowiska w opracowaniu uwaga skupia się na analizie jakości powietrza, w którym obserwowane będą rezultaty działań związanych z realizacją zadań określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej. W opracowaniu został zawarty opis aktualnego stanu wszystkich dostępnych systemów i mediów energetycznych. Opisany został także system transportowy na terenie gminy. W/w analiza gminy stanowi podstawę zdiagnozowania obszarów problemowych, związanych tematycznie z Planem. Pozwala ona na wyznaczenie zarówno celów strategicznych jak i szczegółowych, na podstawie których określono właściwe kierunki działań.

W związku z ustaleniem zadań naprawczych w Planie dokonano analizy programów i funduszy na poziomie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i lokalnym pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania na działania realizowane w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Wskazano rodzaje działań oraz grupy beneficjentów którzy mogą ubiegać się 
o dofinansowanie oraz przedstawiono aspekty organizacyjne i finansowe realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej.

W opracowaniu przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla. Celem

bazowej inwentaryzacji emisji jest wyliczenie ilości CO2 wyemitowanego wskutek zużycia

energii na terenie Gminy Kaliska w roku bazowym. Pozwala ona zidentyfikować główne źródła emisji CO2 oraz odpowiednio zaplanować i uszeregować pod względem ważności działania prowadzące do jej redukcji. Dodatkowo została przeprowadzona prognoza kształtowania się poziomu dwutlenku węgla do roku 2020.

W wyniku identyfikacji obszarów problemowych oraz inwentaryzacji emisji dwutlenku

węgla wskazano działania, które powinno się przeprowadzić aby zrealizować cele stawiane

w dokumencie. Zadania zostały wpisane do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym znalazły się również informacje m.in. o: jednostce realizującej, terminie realizacji, szacunkowych nakładach finansowych, efekcie energetycznym oraz przewidywanym efekcie redukcji CO2 .

Działania zaplanowane w Planie gospodarki niskoemisyjnej realizowane będą w sektorach użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego, transportu, mieszkalnictwa.

Ich realizacja będzie wspierać rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców.

# WSTĘP

## Zakres opracowania

Według „Szczegółowych zaleceń dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” wydanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zalecana struktura planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) wygląda następująco:

1. Streszczenie

2. Ogólna strategia

- cele strategiczne i szczegółowe

- stan obecny

- identyfikacja obszarów problemowych

- aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)

3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

- długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

- krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki).

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został opracowany zgodnie z zaleceniami jw. i zawiera:

- charakterystykę oraz obecny stan jakości powietrza atmosferycznego obszaru objętego opracowaniem; informacje te umożliwią identyfikację obszaru oraz rozpoznanie potrzeb związanych z ochroną atmosfery,

- analizę infrastruktury energetycznej oraz identyfikację aspektów i obszarów problemowych występujących na omawianym terenie,

- metodologię oraz wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, w tym ze źródeł niskiej emisji,

- przedstawia efekt ekologiczny w zakresie ograniczenia zużycia energii finalnej [MWh/rok] oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla [Mg CO2/rok],

- identyfikację celów PGN, czynników oddziałujących na jego realizację oraz ocenę ekonomiczną wraz ze wskazaniem źródeł finansowania i harmonogramem podejmowanych działań,

- kwestie zarządzania „Planem” oraz organizację procesu jego realizacji.

## Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

- Poprawa jakości powietrza w Gminie Kaliska

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w Gminie Kaliska. Zwrócono uwagę na problem emisji CO2 na tym terenie. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwi wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów, jakimi są ograniczenie emisji CO2 we wszystkich rozpatrywanych sektorach.

- Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych

Powyższe rozumie się jako określenie obszarów, w których istnieją nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych, wynikających z kierunków rozwoju Gminy Kaliska.

- Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.

- Zwiększenie efektywności energetycznej

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

- Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe, które mogą być wspierane ze środków publicznych

Przedstawiona analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na ciepło

energię elektryczną i paliwa gazowe będą pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie

wspierania inwestycji racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw

gazowych, tym samym ułatwiając proces wyboru zgłaszanych wniosków o wsparcie.

## Podstawy prawne

Potrzeba opracowania PGN wynika z podjęcia działań zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Zmiana ta powinna skutkować nie tylko korzyściami środowiskowymi, ale przynosić równocześnie korzyści ekonomiczne i społeczne.

Plan gospodarki niskoemisyjnej tematycznie zbliżony jest do Projektu założeń do planu

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, określonym w ustawie z dnia 10

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101 i poz. 1662) a także jest ściśle powiązany z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Jednak jako dokument strategiczny z horyzontem czasowym do 2020 r., koncentrujący się na

podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie podlega regulacjom związanym z przyjęciem Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W perspektywie krajowej, odpowiedzią na wyzwania w dziedzinie ochrony klimatu, jest opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Istotą programu jest podjęcie działań zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną.

Zmiana ta powinna skutkować nie tylko korzyściami środowiskowymi, ale przynosić

równocześnie korzyści ekonomiczne i społeczne. W przyjętym 16 sierpnia 2011 roku przez

Radę Ministrów Założeniach Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,

określono cele szczegółowe sprzyjające osiągnięciu wskazanego celu głównego, a są to:

- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,

- poprawa efektywności energetycznej,

- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

- zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,

- promocja nowych wzorców konsumpcji.

Zachętą do realizacji celów wynikających z opracowanego PGN, mają być działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniącego rolę instytucji zarządzającej i wdrażającej Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014 – 2020. Planuje się bowiem w sposób uprzywilejowany traktować gminy, aplikujące o środki z programu krajowego POIiŚ na lata 2014– 2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014 –2020, które będą posiadać opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej.

# ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI

Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska” jest podporządkowane celom polityki lokalnej, która z kolei realizuje politykę energetyczną Polski i Europy. Każdy dokument lokalny, regionalny wykazuje zgodność z dokumentem nadrzędnym.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska” został stworzony w oparciu o dokumenty strategiczne województwa pomorskiego, powiatu starogardzkiego oraz dokumenty strategiczne Gminy Kaliska.

## Poziom międzynarodowy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska jest spójny z celami strategicznych dokumentów na poziomie wspólnotowym, m.in. w zakresie: ,,Pakietu klimatyczno – energetycznego’’, ,,Strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europa 2020’’, Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie stawianych celów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ,,Planu działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej’’, ,,Europejskiego Programu Zapobiegającemu Zmianie Klimatu, Zielonej Księgi Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego’’.

Pakiet klimatyczno – energetyczny

,,Pakiet klimatyczno – energetyczny’’ jest próbą zintegrowania polityki klimatycznej i energetycznej całej Unii Europejskiej. W skład pakietu wchodzi szereg aktów prawnych i założeń dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, promocji energii ze źródeł odnawialnych, jak m.in.: Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., zmieniona dyrektywą 2009/29/WE.

Podstawowe cele ,,Pakietu klimatyczno – energetycznego’’ to: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska:

- redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,

- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% 
w 2020 r., dla Polski ustalono wzrost z 7% do 15%,

- zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.

Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii-Europa 2020

,,Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europa 2020’’ jest strategią rozwoju społeczno –gospodarczego Unii Europejskiej obejmującą okres 10 lat, do 2020 roku. Jest to dokument przedstawiający cele rozwoju Unii Europejskiej pod względem społeczno – gospodarczym, przy uwzględnieniu założeń zrównoważonego rozwoju. Przez rozwój zrównoważony należy rozumieć wzrost gospodarczy w którym zachowana jest wszelka równowaga pomiędzy środowiskiem naturalnym a człowiekiem.

W tym  dokumencie ustalono nadrzędne cele, które Unia Europejska ma osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one: zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem.

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE państwo członkowskie może zobowiązać operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawać pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii, odpady lub źródła w skojarzeniu, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić państwa członkowskie, w tym Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii.

Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy

Dyrektywa ta jest podstawowym aktem prawa UE określającym wymagania w zakresie ochrony powietrza w państwach członkowskich UE. Wprowadza ona zmiany w przepisach obecnie obowiązujących dyrektyw 96/62/WE, 1999/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE oraz decyzji Rady 97/101/WE, uchylając i zastępując je jednocześnie ze skutkiem od dnia 11 czerwca 2010 r.

Oprócz skodyfikowania dotychczas obowiązujących aktów, dyrektywa wzmacnia obowiązujące przepisy tak, aby państwa członkowskie zostały zobowiązane 
do przygotowania oraz wdrożenia planów i programów mających na celu usunięcie niezgodności. Jednak tam, gdzie państwa członkowskie podjęły wszelkie stosowne środki, dyrektywa umożliwia tym państwom odroczenie terminu realizacji zakładanych celów na terenach, gdzie nie przestrzega się wartości dopuszczalnych, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. O wszelkich zmianach w tym zakresie państwa członkowskie muszą poinformować Komisję.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Celem wskazanej dyrektywy jest ustanowienie wspólnych ram dla promowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa określa obowiązkowe krajowe cele w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. Dyrektywa ustanawia zasady dotyczące m. in. procedur administracyjnych, informacji, szkoleń oraz dostępu energii ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej. Określa również kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw.

Zgodnie z jej zapisami państwa członkowskie powinny: stosować technologie energooszczędne oraz energię ze źródeł odnawialnych w transporcie; promować wymianę najlepszych wzorców w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy lokalnymi i regionalnymi inicjatywami rozwojowymi oraz propagować korzystanie z finansowania strukturalnego w tym obszarze; powiązać rozwój energii ze źródeł odnawialnych ze wzrostem wydajności energetycznej w celu obniżeniu emisji gazów cieplarnianych; dążyć do decentralizowanego wytwarzania energii, w tym wykorzystania lokalnych źródeł energii, większego bezpieczeństwa dostaw energii w skali lokalnej, krótszych odległości transportu oraz mniejszych strat przesyłowych, co przyczyni się do rozwoju i spójności społeczności m.in. poprzez zapewnienie źródeł dochodu oraz tworzenie nowych miejsc pracy na szczeblu lokalnym; zachęcać władze lokalne do ustanawiania celów przekraczających cele krajowe oraz zaangażowanie władz lokalnych w prace zmierzające do opracowania krajowych planów działania w zakresie energii odnawialnej oraz uświadomienie korzyści płynących z powodu ich zastosowania.

Z Dyrektywy wynikają zobowiązania Polski w zakresie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii do 2020 r., w podziale na: elektroenergetykę, ciepło i chłód oraz transport. Celem dla Polski, wynikającym z powyższej dyrektywy jest osiągnięcie w 2020 r. co najmniej 15% udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto, w tym co najmniej 10 % udziału energii odnawialnej zużywanej w transporcie.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa ta, zobowiązuje państwa członkowskie UE aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki użyteczności publicznej były budynkami „o niemal zerowym zużyciu energii’’. Państwa członkowskie powinny opracować krajowe plany realizacji tego celu. Dokument ten ma zawierać m.in. lokalną definicję budynków zużywających energię na poziomie bliskim zeru, sposoby promocji budownictwa zero emisyjnego wraz z określeniem nakładów finansowych na ten cel a także szczegółowe krajowe wymagania dotyczące zastosowania energii ze źródeł odnawialnych w nowo wybudowanych i modernizowanych obiektach.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej

Dyrektywa ustanawia wspólną strukturę ramową dla środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w Unii Europejskiej, aby zapewnić osiągnięcie głównego unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej do ok. 20% do 2020 r., a także stworzyć warunki dla dalszego polepszania efektywności energetycznej po przekroczeniu w/w daty docelowej.

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy, których celem jest usunięcie barier na rynku energii oraz przezwyciężenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, które ograniczają efektywność dostaw i wykorzystywania energii, a także przewiduje ustalenie orientacyjnych krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na 2020 r. Zgodnie z zapisami Dyrektywy, niezbędne jest zwiększenie wskaźnika renowacji budynków, gdyż istniejące zasoby budowlane stanowią sektor o najwyższym potencjale w zakresie oszczędności energii. W związku z tym, państwa członkowskie ustanawiają długoterminową strategię wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Poza tym instytucje publiczne, w tym na szczeblu regionalnym i lokalnym, oraz podmioty z sektora mieszkalnictwa socjalnego podlegające prawu publicznemu – z należytym uwzględnieniem ich kompetencji i struktury administracyjnej powinny wprowadzić system zarządzania energią, obejmujący audyty energetyczne.

Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej

Dokument ten wzywa do bardziej aktywnego i skutecznego niż dotychczas promowania efektywności energetycznej, jako podstawowej możliwości realizacji zobowiązań Unii Europejskiej do redukcji emisji gazów cieplarnianych, przyjętych podczas konferencji w Kioto. Dokument ten zawiera oszacowanie potencjału ekonomicznego efektywności energetycznej w krajach UE poprzez eliminację istniejących barier rynkowych hamujących upowszechnianie technologii efektywnych energetycznie.

W dokumencie zaprezentowano zasady i środki, które pomogą usunąć istniejące bariery wzrostu efektywności energetycznej. Zostały one podzielone na 3 grupy wspomagające zwiększenie roli zagadnień efektywności energetycznej w politykach i programach nieenergetycznych (np. polityka rozwoju obszarów miejskich, polityka podatkowa, polityka transportowa); środki dla sprawniejszego wdrożenia istniejących mechanizmów efektywności energetycznej; nowe wspólne mechanizmy skoordynowane na poziomie europejskim.

Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu

Program został zainicjowany w czerwcu 2000 r., a jego celem jest określenie najbardziej ekonomicznych i środowiskowo efektywnych środków, które pozwolą zrealizować cele zawarte w Protokole z Kioto. W ramach Programu wdrażane są następujące grupy przedsięwzięć: redukcja emisji CO2 poprzez realizację nowych uregulowań prawnych UE; promocja ciepła wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii; dobrowolne umowy w przemyśle; zachęty podatkowe dla użytkowników samochodów oraz doskonalenie technologii paliw i pojazdów.

Do wejścia w życie porozumień wynikających z ramowej konwencji ONZ oraz Protokołu z Kioto konieczne będzie m.in. prowadzenie systematycznych i dokładnych pomiarów stężeń gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla i metanu) na tzw. obszarach czystych, pozbawionych silnych lokalnych źródeł tych gazów. Ocena emisji gazów cieplarnianych przez przemysł powinna być uzupełniana bezpośrednimi pomiarami stężeń tych gazów w atmosferze.

Zielona Księga Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego

Jest to dokument o charakterze ogólnym i jest przedstawieniem złożonej problematyki sektora energetycznego w Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego w krajach członkowskich. Pokazuje również prognozę energetyczną po rozszerzeniu Unii Europejskiej do 30 krajów.

Przedstawione w Zielonej Księdze (Green Paper Towards a European Strategy for Energy Supply Security) zagadnienia koncentrują się na trzech głównych obszarach:

- bezpieczeństwie energetycznym, rozumianym jako obniżenie ryzyka związanego z zależnością od zewnętrznych źródeł zasilania w paliwa i energię (stopień samowystarczalności, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia),

- polityce kontroli wielkości zapotrzebowania na paliwa i energię,

- ochronie środowiska, w szczególności na walce z globalnym ociepleniem - obniżeniem emisji gazów cieplarnianych.

W dokumencie tym zarysowano ramy długofalowej strategii energetycznej Wspólnoty oraz określono priorytety w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa energetycznego, odnoszące się do dwóch grup działań:

- po stronie popytu, przez wzrost efektywności energetycznej gospodarki,

- po stronie podaży, przez wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym krajów unijnych.

## Poziom krajowy

Działania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej mające na celu ograniczenie emisji w Gminie Kaliska są m.in. zgodne z przyjętymi priorytetami i celami takich krajowych dokumentów strategicznych, jak: ,,Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej’’, ,,Strategia Rozwoju Kraju 2020’’, ,,Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 2020 r.’’, ,,Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku’’, ,,Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej’’, ,,Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych’’, ,,Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020’’, ,,Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów’’, ,,Ustawa o efektywności energetycznej”, „Ustawa Prawo ochrony środowiska”.

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

W przyjętym 16 sierpnia 2011 roku przez Radę Ministrów Założeniach Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, określono cele szczegółowe sprzyjające osiągnięciu wskazanego celu głównego, a są to:

- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,

- poprawa efektywności energetycznej,

- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

- zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,

- promocja nowych wzorców konsumpcji.

W perspektywie krajowej, odpowiedzią na wyzwania w dziedzinie ochrony klimatu, jest opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Istotą programu jest podjęcie działań zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Program ma umożliwić Polsce odegranie czynnej roli w wyznaczaniu europejskich i światowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, ma też uzasadnienie w realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski i realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Dokument przyjęty 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów wyznacza trzy obszary strategiczne: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka, spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrować się będą główne działania oraz określa, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych.

Strategia średniookresowa wskazuje działania polegające na usuwaniu barier rozwojowych,

w tym słabości polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys gospodarczy, jednocześnie jednak koncentrując się na potencjałach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione i wykorzystane będą stymulowały rozwój.

Celem głównym Strategii staje się więc wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawa jakości życia ludności.

Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które powinny przyczyniać się do realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania rozwijać i uszczegóławiać reformy w niej wskazane. Jest skierowana nie tylko do administracji publicznej. Integruje wokół celów strategicznych wszystkie podmioty publiczne, a także środowiska społeczne i gospodarcze, które uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Wskazuje konieczne reformy ograniczające lub eliminujące bariery rozwoju społeczno-gospodarczego, orientacyjny harmonogram ich realizacji oraz sposób finansowania zaprojektowanych działań. Zamierzenia inwestycyjne wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju 2020 mają charakter ramowy – określają pożądane inwestycje, niemniej jednak pozostawiają ich realizację odpowiednim instytucjom i są uwarunkowane zmieniającymi się w czasie możliwościami finansowymi i administracyjnymi. Ramy finansowe pokazują skalę pożądanego zaangażowania finansowego w realizację przedsięwzięć w poszczególnych obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego w najbliższych latach.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 2020 r.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument o nazwie: ,,Strategia

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r.’’ Podstawowym zadaniem strategii jest zintegrowanie polityki środowiskowej z polityką energetyczną w tych obszarach, gdzie aspekty te przenikają się wzajemnie. Ponadto dokument wskazuje kierunki rozwoju branży energetycznej oraz priorytety w dziedzinie ochrony środowiska. Strategia BEiŚ zajmuje ważne miejsce w hierarchii dokumentów strategicznych, będąc jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju. Przede wszystkim strategia ta uszczegóławia zapisy Średniookresowej strategii rozwoju kraju w dziedzinie energetyki i środowiska. Stanowi także wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i Polityki ekologicznej Państwa, które to dokumenty będą stanowiły elementy systemu realizacji BEiŚ. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko formułuje działania w zakresie ochrony środowiska i energetyki w perspektywie do roku 2020, uwzględniając zarówno cele unijne, jak i priorytety krajowe w tym zakresie.

Głównym celem strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę.

Cel ten realizowany będzie poprzez trzy cele rozwojowe i przyporządkowane im kierunki interwencji:

Cel 1: Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, realizowany poprzez:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,

- gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,

- zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna,

- uporządkowanie zarządzania przestrzenią.

Cel 2: Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię uwzględniający m.in.:

- wzrost znaczenia odnawialnej energetyki rozproszonej.

Cel 3: Poprawa stanu środowiska, uwzględniający m.in.:

- poprawę jakości powietrza,

- zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,

- racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko,

- wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych,

- promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy.

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku

W „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 10 listopada 2009 r., jako priorytetowe wyznaczono kierunki działań na rzecz: efektywności i bezpieczeństwa energetycznego (opartego na własnych zasobach surowców), zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko.

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:

- poprawa efektywności energetycznej,

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej,

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa

efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od importu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie energetyki jądrowej.

Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. W szczególności cele i działania określone w niniejszym dokumencie przyczynią się do realizacji priorytetu dotyczącego poprawy stanu infrastruktury technicznej.

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej

Dokument ten zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanych w latach 2008 –2012 i planowanych do uzyskania w 2016 r., zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64).

Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań środki i działania mają za zadanie osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii na poziomie: 9% w 2016 r. (dyrektywa2006/32/WE), 20% w 2020 r. (3x20% Rada Europejska z dn. 9.03.2007):

- obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,

- poprawa efektywności energetycznej o 20%,

- podniesienie udziału energii odnawialnych o 20%.

Cel indykatywny ma być osiągnięty w ciągu dziewięciu lat począwszy od 2008 roku. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej przewiduje planowane środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa, usług, przemysłu, oraz transportu. Określa tym samym działania w celu poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego m.in. poprzez wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków (certyfikacja budynków), prowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, oszczędne gospodarowanie energią w sektorze publicznym, wsparcie finansowe dotyczące obniżenia energochłonności sektora publicznego, kampanie informacyjne na rzecz efektywności energetycznej.

Pierwszy krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej został przygotowany

i przekazany Komisji Europejskiej w 2007 r. W dokumencie tym przedstawiono wyliczenie

krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r. Cel ten wyznacza

uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego

krajowego zużycia tej energii w ciągu roku. Drugi krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 przedstawia informacje o postępie w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią i podjętych działaniach mających na celu usuniecie przeszkód w realizacji tego celu. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2012 r., a następnie został przekazany Komisji Europejskiej.

Trzeci krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 ( projekt

z września 2014 r.) jest pierwszym planem porządzonym na podstawie dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. L 315 z 14.11.2012). W celu kontynuacji działań podejmowanych zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006).

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych opracowany został przez Ministerstwo Gospodarki. Określa on krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych, które zostały  zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Planowane działania Gminy Kaliska w celu zmniejszenia niskiej emisji pochodzącej z różnych sektorów gospodarki są zgodne z celami tematycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, który zakłada wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 będzie wspierał rozwój gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Przedstawiony cel główny jest powiązany z jednym z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój. Oznacza to budowanie stabilnej, silnej i konkurencyjnej gospodarki, sprawnie i efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, tj. jednocześnie uwzględnia wymiar środowiskowy i gospodarczy prowadzonych inwestycji.

Program będzie się składał z ośmiu osi priorytetowych:

1. Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

3.Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej.

4. Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej.

5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego.

6. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego.

7. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

8. Pomoc techniczna.

Priorytety inwestycyjne dotyczyć będą:

- wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach,

- wspierania efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią

- wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym,

- rozwijania i wdrażania inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia,

- promowania strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu,

- promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014 –2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. obejmująca termomodernizację budynków jest na ogół

opłacalna ale wymaga na wstępie poniesienia znacznych kosztów, dlatego wielu właścicieli

budynków nie może zrealizować termomodernizacji bez finansowej pomocy. System pomocy Państwa dla właścicieli budynków został utworzony w ustawie o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U 162/98, poz.1121).

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku.

Obejmuje ona usprawnienia w strukturze budowlanej oraz w systemie grzewczym. Zakres

możliwych zmian jest ograniczony istniejącą bryłą, rozplanowaniem i konstrukcją budynków. Za możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie zużycia energii o 35-40% w stosunku do stanu aktualnego. Celem głównym termomodernizacji jest obniżenie kosztów ogrzewania, jednak możliwe jest również osiągnięcie efektów dodatkowych: podniesienie komfortu użytkowania, ochrona środowiska przyrodniczego, ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji.

Termomodernizacja jest przeprowadzana w oparciu o audyt energetyczny. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Natomiast audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowe, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) opracowana została przez Ministerstwo Gospodarki. Ustawa ta ustala krajowy cel oszczędnego gospodarowania energią na poziomie nie mniejszym niż 9 % oszczędności energii finalnej do 2016 roku. Ustawa wprowadza dwa nowe pojęcia: białe certyfikaty oraz audyt efektywności energetycznej a co za tym idzie, wprowadza system tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej.

Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane są do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w projekcie ustawy. Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3)   wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub

pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.)

5)  sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 z późn. zm.), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Potwierdzeniem uzyskania wymaganych oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie wykonanie audytu efektywności energetycznej, którego zasady sporządzania również są określone w prezentowanej ustawie.

Rozporządzeniami wykonawczymi dla w/w. ustawy są:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz.U. 2012, poz.1227);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz.U. 2012, poz. 1039);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012, poz. 962).

Ustawa Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013,

poz. 1232 z późn.zm.) stanowi podstawowy dokument prawny określający zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów. Szczegółowe zasady określone są w rozporządzeniach, jako aktach wykonawczych. Wszystkie nowo wprowadzane rozporządzenia mają na celu dostosowanie norm krajowych do zasad prawa unijnego. Ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera podstawowe przepisy w prawie polskim w zakresie jakości powietrza. W myśl art. 85 ustawy POŚ, ochrona powietrza polega na „zapewnieniu jak najlepszej jego jakości”. Jako szczegółowe cele ustawa określa:

- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;

- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;

- zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

## Poziom regionalny

Strategia rozwoju województwa pomorskiego do roku 2020.

Jest to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowanych przez samorząd województwa, który poprzez swoje organy podejmuje działania na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców regionu, stałego podnoszenia jakości życia i trzymania regionu na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – Pomorskie 2020 została przyjęta uchwałą nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku. Dokument określił wizję województwa pomorskiego w 2020 roku jako regionu:

- trwałego wzrostu, w którym uruchamiane i wykorzystywane są zróżnicowane potencjały terytorialne dla wzmocnienia i równoważenia procesów rozwojowych,

- unikatowej pozycji, dzięki aktywności społeczeństwa obywatelskiego, silnemu kapitałowi społecznemu i intelektualnemu, racjonalnemu zarządzaniu zasobami środowiska, gospodarczemu wykorzystaniu potencjału morza oraz inteligentnym sieciom infrastrukturalnym i powszechnemu stosowaniu technologii ekoefektywnych,

- będącego liderem pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych w Polsce i w obszarze Południowego Bałtyku.

Dokument wyznacza 3 cele strategiczne (Nowoczesna Gospodarka, Aktywni Mieszkańcy, Atrakcyjna Przestrzeń), które są konkretyzowane przez 10 celów operacyjnych oraz 35 kierunków działań. Założenia planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Kaliska będą wpisywać się w cel strategiczny 3 – Atrakcyjna Przestrzeń. W realizacji tego celu główny nacisk będzie kładziony na zapewnienie długofalowego i zrównoważonego rozwoju, który powinien opierać się na poszanowaniu i umiejętnym wykorzystywaniu zasobów i walorów środowiska, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ograniczanie antropopresji i stałą poprawę parametrów środowiska (m.in. poprzez produkcję zielonej energii), jak też zachowanie naturalnych siedlisk. Jednym z 6 pożądanych kierunków zmian jest „wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonej generacji”. Działania planowane w niniejszym Planie gospodarki niskoemisyjnej będą wpisywać się w następujące cele operacyjne:

― 3.1. sprawny system transportowy – cel ten zorientowany jest m.in. na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,

― 3.2. bezpieczeństwo i efektywność energetyczna – cel zorientowany będzie na działania służące:

- wyższemu bezpieczeństwu energetycznemu i większej niezawodności dostaw energii odpowiedniej jakości,

- wyższej efektywności energetycznej, szczególnie w zakresie produkcji (kogeneracja) i przesyłu energii oraz racjonalizacji jej wykorzystania (głównie sektory mieszkaniowy i publiczny),

- zapewnieniu wysokiego poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w układzie generacji rozproszonej,

- obniżeniu kosztów korzystania z energii,

- lepszej jakości powietrza,

- wdrożeniu rozwiązań innowacyjnych w energetyce, w tym inteligentnych sieci,

- podniesieniu świadomości społeczeństwa na temat konieczności racjonalizacji zużycia energii oraz wpływu energetyki na jakość środowiska i warunki życia, a także powszechnym postawom prosumenckim.

Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016, załącznik do Uchwały Nr 528/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej wpisuje się w założenia niniejszego dokumentu w zakresie:

- cel I-2 Osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości środowiska, wpływających na warunki zdrowotne:

- modernizacja systemów infrastruktury cieplnej, rozwój scentralizowanych systemów grzewczych dla ograniczania niskiej emisji, w tym także liczby źródeł,

- promowanie i wspieranie rozwiązań pozwalających na ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu oraz hałasu komunikacyjnego,

- upowszechnianie stosowania OZE w indywidualnych i lokalnych źródłach energii,

- rozwój sieci monitoringu powietrza;

- cel I-3 Zapewnienie wysokiego stopnia odzysku odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez budowę nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami:

- intensyfikacja wdrażania technologii odgazowania składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem powstałej energii;

- cel II-1 Kształtowanie u mieszkańców województwa pomorskiego postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska:

- wspieranie instytucji i stowarzyszeń prowadzących w terenie edukację ekologiczną wśród młodzieży szkolnej, mieszkańców i turystów na szczeblu regionalnym i lokalnym,

- wspieranie aktywności obywatelskiej, powstawania i rozwoju regionalnych i lokalnych agend organizacji ekologicznych oraz nowych podmiotów artykułujących ekologiczne interesy społeczności lokalnych,

- współpraca samorządów z mediami w zakresie promocji wiedzy i zachowań proekologicznych; organizacja debat publicznych, podnoszących problemy ekologiczne na przykładzie lokalnych konfliktów;

- cel II-2 Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska, zwiększanie roli ekoinnowacyjności w procesie rozwoju regionu:

- upowszechnienie stosowania w administracji publicznej „zielonych zamówień”;

- cel IV-3 Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:

- wspieranie budowy urządzeń i instalacji służących do wytwarzania i przesyłania energii ze źródeł odnawialnych,

- wspieranie zakładania plantacji energetycznych, których lokalizacja uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze,

- upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznego wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii oraz o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej oraz technicznej,

- promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania OZE, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych;

- cel IV-4 Rozbudowa efektywnych systemów produkcji i dystrybucji energii, optymalizacja jej zużycia oraz ograniczenie niekorzystnych oddziaływań energetyki na środowisko:

- promowanie budowy instalacji do wytwarzania energii w kogeneracji,

- wspieranie w procesach produkcji energii wysokosprawnych i niskoemisyjnych technologii energetycznych,

- realizacja kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w szczególności w zabudowie mieszkaniowej;

- wspieranie zmian technologicznych ograniczających straty energii na przesyle, upowszechnianie energooszczędnych technik, technologii i urządzeń.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dokument ten przewiduje realizację projektów dotyczących także zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska, szczególnie w zapisach:

2.10. OŚ PRIORYTETOWA 10 ENERGIA

Oś ta odpowiada na wyzwania dotyczące wykorzystania potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją poprzez inwestycje skupiające się na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji.

Oczekiwane efekty wsparcia:

1) Wzrost poziomu wykorzystania OZE, szczególnie w generacji rozproszonej (wzrost

bezpieczeństwa).

2)Poprawa efektywności energetycznej, szczególnie w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

3) Wzrost sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej.

4) Racjonalizacja zużycia energii przez mieszkańców oraz rozwój energetyki prosumenckiej.

Zgodność z dokumentami strategicznymi:

1) SRWP, Cel operacyjny: Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna,

2) RPS w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze,

3) UP, Cel szczegółowy: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Priorytety:

a. Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki,

b. Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

4) Strategia EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost zrównoważony, Inicjatywę Przewodnią: Europa efektywnie korzystająca z zasobów,

5) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Gospodarka przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna, Kierunek działania: Przejście na energooszczędną gospodarkę niskoemisyjną.

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

Program ochrony powietrza jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu. Wskazanie właściwych działań wymaga zidentyfikowania przyczyn ponadnormatywnych stężeń oraz rozważenia możliwych sposobów ich likwidacji. Jest elementem polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane w nim działania muszą być zintegrowane z istniejącymi planami, programami, strategiami, a tym samym wpisywać się w realizację celów makroskalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy tym uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.

Dokument został przyjęty uchwałą nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 r. Podstawowymi działaniami wskazanymi w Programie do realizacji na terenie całej strefy pomorskiej są:

- Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne we wskazanych miastach i gminach strefy.

- Rozwój sieci gazowych w celu umożliwienia większej liczbie ludności wykorzystania tego niskoemisyjnego paliwa.

- Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów).

- Działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwzględnianie konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza szczególnie pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu na etapie wydawania decyzji środowiskowych.

- Kontrola gospodarstw domowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

- Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje). Ponadto podkreśla się konieczność redukcji tzw. niskiej emisji.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest w pełni skorelowany z Programem ochrony powietrza. Wszystkie działania przewidziane w Planie zostały zweryfikowane pod względem zgodności z Programem oraz wpływu na realizację założonych w nim celów.

## Poziom lokalny

Strategia Rozwoju Gminy Kaliska

Podstawowym zadaniem dokumentu jest stworzenie warunków do rozwoju gminy zapewniającego tworzenie korzystnych warunki życia mieszkańców.

Wymienione poniżej cele strategiczne Gminy Kaliska  są zgodne z zapisami PGN:

    - Środowisko naturalne

IX. Ochrona i współżycie z środowiskiem naturalnym

- Podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony i współżycia z środowiskiem naturalnym.

- Rozbudowa i utrzymanie sprawnego systemu gospodarowania odpadami stałymi.

- Ograniczanie zanieczyszczania powietrza, gleby i wody oraz rozwój energooszczędnych systemów grzewczych.

- Budowa systemu monitoringu i utrzymania czystości środowiska przyrodniczego.

8.3.3 Infrastruktura techniczna

X. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej

- Rozbudowa i modernizacja dróg oraz ulic

- Rozbudowa i utrzymanie sprawnego systemu gospodarki wodno – ściekowej

- Modernizacja i rozwój systemów zaopatrywania w energie elektryczną, ciepło i gaz

- Rozwijanie telekomunikacji i teleinformatyki

- Rozwijanie oraz podnoszenie standardów i jakości obsługi w obiektach infrastruktury społecznej

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kaliska

Obowiązujący dokument pod nazwą ,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska’’, został przyjęty uchwałą nr XLI/322/2014 Rady Gminy Kaliska w dniu 27 maja 2014 r.

Polityka przestrzenna ujęta w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kaliska, oprócz lokalnych uwarunkowań, wyznacza także kierunki działań w zakresie rozwoju społeczno–gospodarczego Gminy Kaliska, uwzględniając cele przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy.

W dokumencie tym podjęta została tematyka ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrony powietrza. Mając na względzie, że podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery są źródła cieplne dostarczające energię cieplną do obiektów produkcyjnych, usługowych i budownictwa mieszkaniowego (w tym indywidualne paleniska domowe) oraz transport (komunikacja), oparte o konwencjonalne nośniki energii cieplnej, powinno się wziąć pod uwagę np. oparcie gospodarki energetycznej gminy o źródła niskoemisyjne (w tym źródła gazowe i odnawialne).

W związku z tym, że zgodnie ze Studium, ochrona powietrza na terenie gminy Kaliska będzie przeprowadzana poprzez zastosowanie technologii eliminujących szkodliwe emisje, zapisy Planu gospodarki niskoemisyjnej są z nim zbieżne.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina wiejska Kaliska usytuowana jest w południowej części województwa pomorskiego na skraju Borów Tucholskich, w powiecie starogardzkim. Przez gminę przebiega trasa kolejowa Tczew - Chojnice oraz istotna dla ruchu kołowego droga krajowa 22, łącząca Berlin z Królewcem.

Gmina Kaliska graniczy z 5 gminami:

- od północy na długości 17,4 km ze Starą Kiszewa, administracyjnie przynależącą do powiatu kościerskiego,

- od wschodu z gminą Zblewo na długości 16,8 km i Lubichowo na długości 5,1 km wzdłuż rzeki Wdy,

- od południa z gminą Osieczna na długości 5,5 km i Czarna Woda na długości 15 km,

- od zachodu z gminą Czersk na długości 16,8 km.

Łączna długość zewnętrznej granicy gminy wynosi 76,6 km.

W skład gminy wchodzi 8 sołectw:

- Bartel Wielki

- Cieciorka

- Czarne

- Dąbrowa

- Iwiczno

- Kaliska

- Piece

- Studzienice

Powierzchnia Gminy Kaliska wynosi 11058 ha. W tym ogółem 7884,84 ha stanowią lasy, stanowi to 71,3 % powierzchni gminy. Przeważają głównie lasy sosnowe i sosnowo- świerkowe będące prawie w całości we władaniu Nadleśnictwa Kaliska. Grunty leśne gminne stanowią 1,89 ha gminy.

Rysunek 1 Gmina Kaliska – położenie

Źródło: www.targeo.pl

Ludność

Gminę wiejską Kaliska zamieszkuje 5279 osób, w tym 2648 mężczyzn oraz 2 631 kobiet (stan na 31 XII 2013 r.). Gęstość zaludnienia (ludność na 1km2) 2013 r. określono na poziomie 48 osób na 1 km2.

Tabela 1 Stan ludności Gminy Kaliska w latach 2011-2013. Stan na 31.XII.

| Stan ludności | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | 5272 | 5283 | 5279 |
| Mężczyźni | 2625 | 2643 | 2648 |
| Kobiety | 2647 | 2640 | 2631 |

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS

Przyrost naturalny na 1000 ludności na koniec 2013 r. był dodatni osiągając liczbę 17. Na koniec 2013 r. w gminie na 100 mężczyzn przypadało 99 kobiet. Liczba zawartych małżeństw w ostatnich latach ma tendencję wzrostową. W 2013 r. zawarto 7,8 małżeństwa na 1000 ludności. W latach 2011 – 2013 nastąpił spadek liczby urodzeń, z liczby 13,0 na 1000 ludności w roku 2011 do liczby 12,3 w roku 2013 r. Na koniec 2013 r. 1151 osób gminy było w wieku przedprodukcyjnym, 3399 osób było w wieku produkcyjnym, a 729 osób Gminy Kaliska było w wieku poprodukcyjnym.

Tabela 2 Wybrane dane statystyczne Gminy Kaliska w latach 2011-2013.

| Wybrane dane statystyczne | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ludność* | 5272 | 5283 | 5279 |
| Gęstość zaludnienia ( ludność na 1 km2 ) | 48 | 48 | 48 |
| Kobiety na 100 mężczyzn | 101 | 100 | 99 |
| Małżeństwa na 1000 ludności | 7,4 | 4,0 | 7,8 |
| Urodzenia żywe na 1000 ludności | 13,0 | 13,6 | 12,3 |
| Zgony na 1000 ludności | 8,19 | 9,46 | 9,08 |
| Przyrost naturalny na 1000 ludności | 4,8 | 4,2 | 3,2 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | - | 1169 | 1151 |
| Ludność w wieku produkcyjnym mobilnym i niemobilnym | - | 3393 | 3399 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | - | 721 | 729 |

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS

Zasoby mieszkaniowe

Zasoby mieszkaniowe ogółem Gminy Kaliska na koniec 2013 r. stanowiło:

- 1632 mieszkania

- 6973 izb

- 138561 m2 powierzchni użytkowej

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na koniec 2013 r.:

- 1 mieszkania 84,9 m2

- na 1 osobę: 26,2 m2

W 2013 r. oddano do użytkowania 12 mieszkań. Na przestrzeni lat wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w gminie dotyczą budownictwa indywidualnego.

Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Kaliska w latach 2011-2013. Stan na 31.XII.

| Zasoby mieszkaniowe | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania | 1612 | 1624 | 1632 |
| Izby | 6864 | 6924 | 6973 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań w [ m2 ] | 136191 | 137603 | 138561 |

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS

Urządzenia sieciowe

W 2013 r. ogółem ludność Gminy Kaliska korzystała z instalacji:

- wodociągowej – 88,0 % ,

- kanalizacyjnej – 44,7 % ,

Tabela 4 Korzystający z instalacji w [%] ogółem ludności Gminy Kaliska w latach 2011 – 2013. Stan na 31.XII.

| Korzystający z instalacji w [ % ] ludności | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem |
| Wodociąg | 87,7 | 88,0 | 88,0 |
| Kanalizacja | 34,9 | 35,3 | 44,7 |

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS

W 2013 r. sieć rozdzielcza na 100 km2 ogółem Gminy Kaliska wynosiła:

- sieć wodociągowa – 44,2 km,

- sieć kanalizacyjna – 26,6 km,

Tabela 5 Sieć rozdzielcza w [km] na 100 km2 ogółem Gminy Kaliska w latach 2011 –2013. Stan na 31.XII.

| Sieć rozdzielcza na 100 km2 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem |
| Sieć wodociągowa [ km ] | 41,8 | 42,7 | 44,2 |
| Sieć kanalizacyjna [ km ] | 12,7 | 13,3 | 26,6 |

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS

Na koniec 2013 r. na terenie Gminy Kaliska długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej wyniosła 48,9 km. Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania stanowiły 1276 szt. Woda dostarczona gospodarstwom domowym – 127,7 dam3. Ludność gminy korzystająca z sieci wodociągowej w 2013 r. wyniosła – 4647 osób.

Tabela 6 Sieć wodociągowa Gminy Kaliska w latach 2011 – 2013. Stan na 31.XII.

| Wodociągi | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Czynna sieć rozdzielcza w [ km ] | 46,2 | 47,2 | 48,9 |
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [ szt. ] | 1239 | 1268 | 1276 |
| Woda dostarczona gospodarstwom domowym [ dam3 ] | 123,7 | 120,4 | 127,7 |
| Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [ osoba] | 4624 | 4648 | 4647 |

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS

Na koniec 2013 r. na terenie Gminy Kaliska długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 29,4 km. Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania stanowiły 713 szt. Ścieki odprowadzone – 56,0 dam3. Na koniec 2013 r. na terenie Gminy Kaliska korzystało z sieci kanalizacyjnej 2360 osób.

Tabela 7 Sieć kanalizacyjna Gminy Kaliska w latach 2011 – 2013. Stan na 31.XII.

| Kanalizacja | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Czynna sieć kanalizacyjna [ km] | 14,0 | 14,7 | 29,4 |
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych [ szt. ] | 467 | 475 | 713 |
| Ścieki odprowadzone [ dam3 ] | 55 | 56 | 56,0 |
| Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [ szt.] | 1838 | 1863 | 2360 |

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS

Gleby, teren gminy

Gmina jest położona w obrębie prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, makroregionu Pojezierza Wschodnio – Pomorskiego mezoregionu fizycznogeograficznego Bory Tucholskie (wg J. Kondrackiego). Teren gminy charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem. Rzeźba gminy wiejskiej Kaliska wymodelowana jest głównie w osadach akumulacji najmłodszego zlodowacenia bałtyckiego. Wówczas to lodowiec nasunął się z okolic dzisiejszej Skandynawii, przywlekając i osadzając na terenie Pomorza olbrzymie ilości materiału skalnego w postaci głazów narzutowych, żwirów i glin zwałowych. W skład kompleksu wchodzą najczęściej gliny zwałowe z jednym lub dwoma przewarstwieniami piaszczystymi, co świadczy o wieloletniej oscylacji lądolodu. Gliny zwałowe zalegają na ogół w spągu sandru i tylko na nieznacznych powierzchniach stanowią utwory powierzchniowe. Miąższość osadów sandrowych jest znaczna od kilku do kilkunastu metrów z uwagi na nakładanie się na siebie faz akumulacji. Dominującą formą krajobrazu gminy jest sandr, będący formą zróżnicowaną pod względem wysokości i ukształtowania. Najwyższy punkt terenowy w odniesieniu do poziomu morza posiada wysokość 160,4 m, najniższy zaś 101, 1m - różnica wysokości wynosi więc 59,3 m. Region jest zaliczany do regionu o średniej przydatności rolniczej, gdzie występują tu głównie grunty orne V i VI klasy. Na terenie występują złoża kruszywa naturalnego oraz kredy jeziornej.

Lasy, obszary chronione, NATURA 2000

Nadleśnictwo Kaliska leży na północnym skraju Borów Tucholskich. Siedziba Nadleśnictw Kaliska znajduje się w odległości 25 km od Starogardu Gdańskiego, 40 km od Chojnic i 75 km od Gdańska. Pod względem regionalizacji geograficznej usytuowana jest (według Kondradzkiego 1994) w pod prowincji Pojezierza Pomorskiego w regionach Pojezierza Południowo - pomorskiego i Pojezierza Wschodnio - pomorskiego. Całość położona jest w województwie pomorskim na terenie trzech powiatów i ośmiu gmin:

- powiat chojnicki: Miasto i gmina Czersk,

- powiat starogardzki: Gmina miejska Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Zblewo,

- powiat kościerski: Gmina: Karsin, Stara Kiszewa.

Informacje ogólne dotyczące problemu ochrony lasu na terenie Nadleśnictwa Kaliska.
Nadleśnictwo Kaliska jest typowym nadleśnictwem z przewagą mało zróżnicowanych drzewostanów sosnowych. Taką strukturę wiekową i gatunkową lasy nadleśnictwa Kaliska zawdzięczają przede wszystkim olbrzymiej gradacji strzygoni choinówki (tzw. sówki choinówki) w latach 20 - tych XX wieku. Dzisiaj następstwem tej gradacji są monokultury sosnowe narażone na ataki szkodliwych owadów. Szkodnikami pierwotnymi zagrażającymi terenom Nadleśnictwa Kaliska są: brudnica mniszka, strzygonia choinówka, boreczniki. Ostatnio szkodnikami zwalczanymi przez nadleśnictwo na powierzchni 3556 ha były brudnica mniszka i strzygonia choinówka. Natomiast najgroźniejszymi szkodnikami wtórnymi są: przypłaszczek granatek, cetyniec większy, kornik drukarz i czterooczak świerkowiec.
Z ważniejszych grzybów pasożytniczych należy wymienić: korzeniowca wieloletniego (huba korzeni), opieńkę miodową, osutkę sosny, rdzę kory sosny (obwar), pasożytniczą zgorzel siewek, zamieranie pędów sosny powodowane przez Ascocalyx Abietina oraz Cenangium Ferruginosum . W celu ustalenia lokalizacji i wysokości szkód wyrządzanych przez grzyby prowadzi się systematyczne kontrole zdrowotności szkółek, upraw i drzewostanów.
Duży stan liczebny owadożernych ptaków i pasożytniczych owadów jest jednym z ważniejszych czynników hamujących rozwój gradacji szkodliwych owadów leśnych.
Jako gospodarze terenu zapewniamy im najkorzystniejsze warunki bytowania i rozrodu. Chronimy wszelkie ssaki owadożerne (ryjówki, nietoperze), ptaki, płazy, gady i pożyteczne owady.
Na terenie Nadleśnictwa Kaliska jest 118 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN), 878 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych (GDN) i 373 ha rejestrowanych upraw pochodnych sosny oraz 49 drzew doborowych. Bazę materiału sadzeniowego stanowi szkółka o powierzchni 7,18 ha.

Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowano 11 bloków drzewostanów pod uprawy pochodne o łącznej powierzchni 563 ha. Głównym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Kaliska jest sosna zwyczajna Pinus sylvestris stanowi aż 95,5 %. Dominującym siedliskiem leśnym jest bór świeży. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 71 lat.

Obszary Natura 2000:

- Bory Tucholskie PLB 220009 - Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) – na terenie Nadleśnictwa Kaliska zajmuje 16437 ha,

- Dolina Wierzycy PLH220094 - Specjalny Obszar Ochrony (SOO) - na terenie Nadleśnictwa Kaliska zajmuje 170ha.

Wody

Prawie cały obszar Gminy Kaliska leży w obrębie rzeki Wdy. Jedynie północne krańce gminy leżą w obrębie dorzecza Wierzycy. Do rzeki Wdy na terenie gminy uchodzi kilka małych cieków i rowów melioracyjnych (Struga wypływająca z jeziora Studzienickiego i sztuczny przekop z jeziora Trzechowskiego). Rzeka Wda na zachodzie gminy stanowi jej granicę (poniżej jeziora Wieckiego). Następnie Wda wpływa na teren miasta Czarna Woda i ponownie wpływa na teren Gminy Kaliska w południowo-wschodnim jej krańcu i opuszcza teren gminy na wschodniej granicy. Rzeka na tym terenie mocno meandruje, a na odcinku z szerokim dnem utworzyła wiele starorzeczy. Na terenie gminy Kaliska znajdują się: jeziora pochodzenia polodowcowego - 19 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Największymi tego typu jeziorami są:

- Trzechowskie (84,2 ha ),

- wschodnia część jeziora Wygonin (67,5 ha),

- Smolnik (12,3 ha)

- Kaszubskie (12,0 ha),

Jeziora pochodzenia rzecznego: starorzecza ( w dolinie rzeki Wdy, zwłaszcza w południowo-wschodniej części gminy) i zbiorniki rozlewiskowe (wzdłuż dopływu Wdy, w południowo zachodniej części gminy) zbiorniki antropogeniczne, powstałe wskutek eksploatacji surowców naturalnych, zbiorniki zaporowe na ciekach i zbiorniki wylewiskowe zasoby wodne oczyszczalni ścieków. Górny odcinek dorzecza Wdy jest usytuowany w obrębie Pojezierza Kaszubskiego, na południowych zboczach wału moren czołowych, ukształtowanych pod wpływem procesów związanych głównie z ostatnim zlodowaceniem epoki plejstocenu (Vistulian), oraz z późniejszymi przekształceniami. Powierzchnię dorzecza stanowią głównie przepuszczalne, piaszczyste i żwirowe utwory sandrowe, pokrywające warstwą o zróżnicowanej grubości głębsze utwory ilaste i gliny moreny dennej starszego zlodowacenia. Dolinę rzeki Wdy utworzyły wody topniejącego lodowca, spływające w kierunku południowo-wschodnim, ku pradolinie toruńsko- eberswaldzkiej. Charakterystyczne elementy terenowe tej zlewni, to zalesione sandry oraz liczne cieki i jeziora - rynnowe i wytopiskowe.

Wody podziemne

Na terenie województwa Pomorskiego wyznaczono 19 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, z czego 13 znajduje się w całości na terenie administracyjnym województwa. Obejmują one swym zasięgiem ponad 30 % jego powierzchni. W roku 2007 WIOOE, w ramach regionalnego monitoringu jakości wód podziemnych, wykonał analizy fizykochemiczne wód pobranych z 44 otworów. Zakres analiz obejmował: temperaturę, przewodność, odczyn, tlen rozpuszczony, OWO, amoniak, azotyny, azotany, fosforany, fluorki, chlorki, wodorowęglany, siarczany, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, bar, bor, chrom, cynk, glin, kadm, mangan, miedź, nikiel, rtęć i ołów. Z punktu widzenia zasobności wód podziemnych, obszar zlewni Wdy należy zaliczyć do przeciętnych. Fragmentarycznie występują tam trzy Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP):

- nr 111 – Subniecka Gdańska,

- nr 121 – Czersk

- nr 130 – Dolina rzeki Wdy.

Jakość wód jest średnia, cechuje ją duża podatność na zanieczyszczenia. Jedynie wody GZWP 111 odznaczają się wysoką jakością.

Klimat

Całe Pojezierze Pomorskie, a tym samym obszar gminy wiejskiej Kaliska, leży w przejściowej strefie wpływów klimatu morskiego i kontynentalnego. Analizę warunków klimatu lokalnego dla gminy oparto na materiałach archiwalnych ze stacji położonej w Chojnicach, uznając je za w miarę reprezentatywne dla całego regionu. Średnia temperatura roku w Chojnicach wynosi 7o C, najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą w granicach 16,5o C. Najchłodniejszym miesiącem jest luty, kiedy to średnia temperatura wynosi –3,2o C. W ciągu roku odnotowuje się średnio 20 dni z temperaturami powyżej 25o C, zaś dni mroźnych – 39. Przymrozki pojawiają się już w październiku, natomiast ostatnie mają wystąpić jeszcze w maju. Średnia roczna suma opadów wynosi 609 mm, z tego na miesiące zimowe przypada 18 %, wiosenne 23 %,letnie 40 %, zaś jesienne 22 %. W rozkładzie rocznym na analizowanej stacji dominują wiatry z sektora południowo – zachodniego (19,1 %), następnie zachodniego (15,7 %) oraz północno – zachodniego (13,7 %). Odnotowuje się ponadto dość wysoki odsetek udziału cisz – 9 %.

Powietrze atmosferyczne

Zjawisko zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego definiuje się jako wprowadzanie do powietrza organizmów żywych lub substancji chemicznych, które nie są jego naturalnymi składnikami, albo – będąc nimi – występują w stężeniach przekraczający właściwy dla nich zakres. Ilości pyłów emitowanych w sposób zorganizowany z dużych źródeł punktowych nie mają takiego znaczenia na zapylenie powietrza jak emisja niezorganizowana. Tak zwana niska emisja, czyli indywidualne ogrzewanie domów i małych obiektów, wtórne pylenie z podłoża i pochodząca ze stale zwiększającego się ruchu kołowego może stanowić, przy niekorzystnych warunkach pogodowych, poważne źródło zanieczyszczenia powietrza pyłem.

Strefa omawiana oceniana jest ze względu na ochronę zdrowia ludzi na podstawie następujących badanych zanieczyszczeń powietrza:

- dwutlenek siarki,

- dwutlenek azotu,

- sumę tlenków azotu,

- pył zawieszony PM10,

- tlenek węgla,

- benzen,

- ozon,

- benzo(a)piren,

- oznaczenie metali w pyle zawieszonym (ołów, kadm, nikiel, arsen).

Wynikiem oceny jest klasyfikacja wszystkich stref w trzyklasowej skali:

- KLASA A  -  poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego,

- KLASA B - poziom choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,

- KLASA C - poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji (jeżeli dla substancji nie został określony margines tolerancji - poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny).

Zasady wykonywania ocen określają również zasady postępowania po wykonaniu oceny wraz z klasyfikacją stref. I tak, na obszarze sklasyfikowanym jako A nie wymagane są żadne działania, dla stref B należy określić szczegółowo obszary występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń. Na obszarze strefy sklasyfikowanej jako C należy określić szczegółowo obszar, na którym występują przekroczenia stężeń dopuszczalnych.

Na terenie gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o funkcjonuje kilka dużych, punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza i ich udział w emisji zanieczyszczeń jest nieznaczny. Na terenie gmin dominują indywidualne kotłownie i paleniska budynków mieszkalnych oraz małe kotłownie instytucji i zakładów produkcyjno - usługowych.

Gminy będące udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

Sp.z o.o wchodzą w skład dwóch stref pomiarów powietrza w województwie pomorskim: strefy kartusko – kościerskiej - PL.22.04.z.03 (powiat gdański, kartuski, kościerski) oraz strefy kwidzyńsko – tczewskiej - PL.22.05.z.03 (powiat kwidzyński, tczewski oraz starogardzki).

Tabela 8 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych pod kątem ochrony

| Nazwa Strefy | Kod Strefy | Klasy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| strefa kartusko- kościerska | PL.22.04.z.03 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10; niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r.) benzo(a)pirenu |
| strefa kwidzyńsko- tczewska | PL.22.05.z.03 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10; niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r.) benzo(a)pirenu |

Zaopatrzenie w wodę

Gmina Wiejska Kaliska:

- ujęcia komunalne – wody podziemne: 95%

- studnie indywidualne – 5%

- ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0

- ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0

Mieszkańcy gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. zaopatrywani są w wodę z ujęć głębinowych (wody podziemne). Na terenie gminy wiejskiej Kaliska znajdują się następujące ujęcia:

- Cieciorka,

- Kaliska.

W gminie wiejskiej Kaliska 91,4% wody zaopatrującej gminę  pochodzi z komunalnych ujęć podziemnych. Studnie indywidualne stanowią 8,6 % ogółu dostarczania wody. Ujęcia wodne eksploatuje i obsługuje Urząd Gminy Kaliska, który produkuje ok.510 m3/d i dostarcza tym samym 100 % zapotrzebowania w wodę. Gmina wiejska Kaliska zużywa średnio 65 dm3/mieszkańca/dobę, gdzie korzysta z niej 91,4 % mieszkańców gminy. Średnie dobowe zużycie wody dla gminy wynosi 334 m3/dobę do celów komunalnych oraz 7 m3/dobę do celów przemysłowych. Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 48,9 km.

# SYSTEMY ENERGETYCZNE NA TERENIE GMINY KALISKA

Zaopatrzenie w energię jest jednym z podstawowych czynników niezbędnych dla egzystencji ludności, jednak wydobycie paliw i produkcja energii stanowi jeden z najbardziej niekorzystnych rodzajów oddziaływania na środowisko. Jest to wynikiem zarówno ogromnej ilości użytkowanej energii, jak i istoty przemian energetycznych, którym energia musi być poddawana w celu dostosowania do potrzeb odbiorców.

Gmina Kaliska, podobnie jak wiele innych gmin w regionie i kraju, boryka się z szeregiem problemów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Jedną z najistotniejszych dziedzin jej funkcjonowania jest gospodarka energetyczna, czyli zagadnienia związane z zaopatrzeniem w energię, jej użytkowaniem i gospodarowaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i równości dostępu do zasobów.

W poniższych punktach dokonano opisu systemów energetycznych Gminy Kaliska, które zawierają elementy mogące być wykorzystane przy sporządzeniu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliw gazowych dla Gminy Kaliska.

Ponadto w rozdz. 8 Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla na potrzeby wyliczenia emisji CO2 (w tonach) określono bilanse: energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw kopalnych (stan istniejący i prognoza do 2020 r.), które zawierają elementy mogące być wykorzystane przy sporządzeniu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe dla Gminy Kaliska.

## System ciepłowniczy

Na terenie Gminy Kaliska nie występuje scentralizowany system ciepłowniczy. Potrzeby cieplne odbiorców z terenu Gminy Kaliska zaspakajane są przez:

- lokalne kotłownie, zasilające odbiorców instytucjonalnych oraz przemysłowych i usługowych,

- indywidualne źródła zasilające odbiorców gospodarstw domowych.

Kotłownie lokalne zasilają bezpośrednio instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiektów: mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektów usługowych i przemysłowych. Najczęściej paliwem do wytworzonej energii cieplnej jest węgiel kamienny, biomasa/drewno oraz czasem olej opałowy.

## System gazowniczy

Na terenie Gminy Kaliska nie ma dystrybucyjnej sieci gazu ziemnego.

## System elektroenergetyczny

Przez gminę Kaliska przebiega 14,5 km linii napowietrznej WN nr. 1441 relacji GPZ Starogard – GPZ Czarna Woda. Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych obiektów typu GPZ. Najbliższy to GPZ Czarna Woda.

Obciążenie gminy Kaliska:

- maksymalne około 1 MW

- minimalne około 0,5 MW

Tabela 9 Charakterystyka linii napowietrznej 110kV nr 1441

| Napięcie znamionowe | 110kV |
| --- | --- |
| Rok budowy | 1978 |
| Długość linii | 35,839km |
| Liczba torów | 1 |
| Słupy serii | B2 |
| Izolacja typu | LP 75/21; kompozytowa typu EUROINS |
| Przewody fazowe | AFL -6 240 |
| Przewody odgromowe | AFL -6 120 |
| Przewody światłowodowe | OPGW J 48 |
| Fundamenty | FGDz |
| Uziemienia | Otokowe |
| Temperatura graniczna dopuszczalna | +60oC |
| Strefa zabrudzeniowa | II |

Źródło: Energa Operator S.A.

Tabela 10 Zestawienie GPZ WN/SN zasilających obszar w granicach administracyjnych gminy Kaliska

| Lp. | Nazwa GPZ | Napięcie (kV) | Użytkownik | Właściciel | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czarna Woda | 110/15 | Energa-Operator | Energa-Operator | Czarna Woda |

Źródło: Energa Operator S.A.

Tabela 11 Zestawienie stacji SN/nN znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kaliska

| Lp. | Nr stacji | Nazwa | Wykonanie | Typ | Moc stacji (kVA) | Użytkownik | Właściciel | Miejscowość | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60053 | Biedaczek | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Biedaczek [przysiółek] | Kaliska [wieś] |
| 2 | 60054 | Kaliska Urząd Gminy | Słupowa | SN/nN | 160 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 3 | 60055 | Dąbrowa | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Dąbrowa [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 4 | 60058 | Trzechowo | Słupowa | SN/nN | 160 | Energa-Operator | Energa-Operator | Trzechowo [przysiółek] | Kaliska [wieś] |
| 5 | 60059 | Iwiczno II | Słupowa | SN/nN | 30 | Energa-Operator | Energa-Operator | Iwiczno [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 6 | 60197 | Kamienna Karczma | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kamienna Karczma [osada leśna] | Kaliska [wieś] |
| 7 | 60272 | Cieciorka | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Cieciorka [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 8 | 60282 | Strych Kolonia | Słupowa | SN/nN | 30 | Energa-Operator | Energa-Operator | Struga [osada] | Kaliska [wieś] |
| 9 | 60289 | Płociczno | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Płociczno [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 10 | 60305 | Wielki Bartel | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Bartel Wielki [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 11 | 60306 | Leśna Huta | Słupowa | SN/nN | 50 | Energa-Operator | Energa-Operator | Leśna Huta [osada leśna] | Kaliska [wieś] |
| 12 | 60308 | Studzienice | Słupowa | SN/nN | 0 | Energa-Operator | Energa-Operator | Studzienice [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 13 | 60369 | Łążek | Słupowa | SN/nN | 250 | Energa-Operator | Energa-Operator | Łążek [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 14 | 60370 | Okoninki | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Okoninki [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 15 | 60394 | Zomrze | Słupowa | SN/nN | 40 | Energa-Operator | Energa-Operator | Zomrze | Stara Kiszewa |
| 16 | 60426 | Iwiczno | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Iwiczno [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 17 | 60428 | Kaliska Osada ALP | Słupowa | SN/nN | 250 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 18 | 60441 | Frank | Słupowa | SN/nN | 75 | Energa-Operator | Energa-Operator | Frank [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 19 | 60513 | Czarne Góry | Słupowa | SN/nN | 30 | Energa-Operator | Energa-Operator | Czarne [osada] | Kaliska [wieś] |
| 20 | 60555 | Czarne Leśnictwo | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Czarne [leśniczówka] | Kaliska [wieś] |
| 21 | 60556 | Czarne II | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Czarne [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 22 | 60572 | Kaliska Nowowiejska | Słupowa | SN/nN | 160 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 23 | 60623 | Kazub | Słupowa | SN/nN | 160 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kazub [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 24 | 60700 | Czarna Woda Oczyszczalnia | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Czarna Woda | Kaliska [wieś] |
| 25 | 60728 | Czarna Woda Oczyszczalnia2 | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Czarna Woda | Kaliska [wieś] |
| 26 | 60775 | Kaliska Północna | Słupowa | SN/nN | 160 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 27 | 60799 | Kaliska SKR | Słupowa | SN/nN | 250 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 28 | 60835 | Dunajki Kazub | Słupowa | SN/nN | 75 | Energa-Operator | Energa-Operator | Dunajki [osada] | Kaliska [wieś] |
| 29 | 60860 | Kaliska Masarnia | Słupowa | SN/nN | 250 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 30 | 60876 | Czarne Las | Słupowa | SN/nN | 80 | Energa-Operator | Energa-Operator | Czarne [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 31 | 60950 | Kaliska II | Słupowa | SN/nN | 250 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 32 | 60962 | Trzechowo Kolonia | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Trzechowo [przysiółek] | Kaliska [wieś] |
| 33 | 60964 | Kaliska Starowiejska | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 34 | 60965 | Piece Szkoła | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Piece [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 35 | 60980 | Kaliska Hydrofornia | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 36 | 61137 | Kazub Letnisko | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kazub [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 37 | 61192 | Frank Osiedlowa | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Frank [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 38 | 61245 | Piece Wieś | Słupowa | SN/nN | 160 | Energa-Operator | Energa-Operator | Piece [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 39 | 61246 | Piece Szosa | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Piece [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 40 | 61281 | Studzienice II | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Studzienice [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 41 | 61289 | Kaliska Osiedle | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 42 | 61307 | Wielki Bartel Pole | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Bartel Wielki [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 43 | 61308 | Wielki Bartel Leśnictwo | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Bartel Wielki [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 44 | 61312 | Strych Wieś | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Struga [osada] | Kaliska [wieś] |
| 45 | 61313 | Frank Szosa | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Frank [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 46 | 61314 | Frank Wybudowanie | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Frank [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 47 | 61380 | Płociczno Jezioro | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Płociczno [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 48 | 61388 | Kaliska Kolejowa | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 49 | 61438 | Kaliska Boczna | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 50 | 61474 | Kaliska Sosnowa | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 51 | 61564 | Piece 6-go Marca | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Piece [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 52 | 61604 | Cieciorka Pole | Słupowa | SN/nN | 40 | Energa-Operator | Energa-Operator | Cieciorka [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 53 | 61618 | Młyńsk | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Młyńsk [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 54 | 61638 | Iwiczno Gulgowskiego | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Iwiczno [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 55 | 61694 | Iwiczno Wczasowa | Słupowa | SN/nN | 63 | Energa-Operator | Energa-Operator | Iwiczno [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 56 | 61798 | Dąbrowa Stolarnia | Słupowa | SN/nN | 100 | Energa-Operator | Energa-Operator | Dąbrowa [wieś] | Kaliska [wieś] |
| 57 | 61839 | Kaliska Osiedle II | Słupowa | SN/nN | 160 | Energa-Operator | Energa-Operator | Kaliska [obręb] | Kaliska [wieś] |
| 58 | 61854 | Czarne Jezioro Gogolinek | Słupowa | SN/nN | bd | Energa-Operator | Energa-Operator | Czarne [obręb] | Kaliska [wieś] |

Źródło: Energa Operator S.A.

Tabela 12 Zestawienie linii SN 15kV znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kaliska

| Lp. | Rodzaj | Użytkownik | Właściciel | Długość (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | napowietrzna | Energa-Operator | Energa-Operator | 63 907 |
| 2 | kablowa (podziemna) | Energa-Operator | Energa-Operator | 14 076 |
| łączna długość | 77 983 |

Źródło: Energa Operator S.A.

Tabela 13 Zestawienie linii nN 0,4kV znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kaliska

| Lp. | Rodzaj | Użytkownik | Właściciel | Długość (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | napowietrzna | Energa-Operator | Energa-Operator | 85 088 |
| 2 | kablowe (podziemna) | Energa-Operator | Energa-Operator | 26 779 |
| łączna długość | 111 867 |

Źródło: Energa Operator S.A.

Planowane kierunki rozwoju

Na obszarze Gminy Kaliska planuje się w okresie 2014-2015 wdrożenie systemu AMI, pozwalającego na zdalny odczyt zużytej energii elektrycznej u odbiorców. Powyższe pozwala odbiorcom na bieżącą obserwację, analizę zużycia energii i w ślad za tym jej racjonalne użytkowanie .

W latach 2014-2016 w Gminie Kaliska planuje się liczne wymiany napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nN przebiegające przez tereny zadrzewione na linie izolowane. Zastosowanie linii izolowanych zwiększą niezawodność zasilania oraz poprawia parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej.

Planuje się także zastosowanie rozłączników sterowanych radiowo na sieci SN, które znacząco wpływają na skrócenie przerw w dostawie energii elektrycznej w przypadku wystąpienia awarii. Zarówno wymiana przewodów na izolowane jak i montaż rozłączników sterowanych radiowo to od kilku lat priorytet w działaniach podejmowanych przez Energa – Operator SA.

Należy nadmienić, iż na terenie Gminy Kaliska realizowany jest szereg prac inwestycji przyłączeniowych związanych z budową sieci w zakresie zarówno SN jak i nN.

Działania w celu poprawy bezpieczeństwa zasilania

Głównymi kierunkami inwestowania są:

- wymiana istniejących linii napowietrznych średniego napięcia z linii nieizolowanych na linie napowietrzne izolowane. Linie izolowane - linie dla których przewody znajdują się w osłonie izolacyjnej. Umieszczenie przewodów w osłonie powoduje, że w przypadku upadku na taką linię gałęzi, czy też w przypadku oparcia się o taką linię drzewa nie następuje zwarcie powodujące wyłączenie tej linii. Linia ta dalej przesyła energię elektryczną;

- instalacja w sieciach średnich napięć rozłączników sterowanych radiowo;

- budowa Głównego Punktu Zasilania w okolicach miejscowości Karsin wraz z podziemnymi wyprowadzeniami linii w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego m.in. Gminy Kaliska.

- jednym z etapów, który został już zrealizowany jest modernizacja istniejącego Głównego Punktu Zasilania Czarna Woda

## Transport

Przez teren Gminy Kaliska przebiega droga krajowa nr 22, łącząca Berlin z Królewcem, na trasie której w Gminie Kaliska znajdują się miejscowości: Dąbrowa, Frank, Piece i Kamienna Karczma, patrząc ze wschodu na zachód. Długość odcinka drogi krajowej nr 22, przebiegającej przez teren Gminy Kaliska wynosi 8,7 km a droga ta posiada tylko dwa łuki w miejscowości Piece. W 2012 r. ułożono na istniejącym podkładzie z płyt betonowych, nową nawierzchnię asfaltową. Droga krajowa nr 22 posiada tylko jedno główne skrzyżowanie w miejscowości Frank z drogą powiatową nr 2407G łączącą Starą Kiszewę przez Kaliska, Czarne z Leśnictwem Baby. Nad zachodnią granicą gminy, biegnie brukowa droga powiatowa nr 2701G z Czarnej Wody przez Leśną Hutę, Bartel Wielki do Kalisk, gdzie łączy się z drogą powiatową nr 2407G.

## Odnawialne źródła energii

Energia wiatrowa

Głównymi parametrami umożliwiającymi oszacowanie wielkości zasobów energetycznych wiatru są: prędkość wiatru i częstotliwość powtarzania się poszczególnych prędkości. Na rysunku nr 2 przedstawiono strefy energetyczne wiatru w Polsce.

Tabela 14 Zasoby wiatru w Polsce

| Nr i nazwa strefy | Energia wiatru na wys. i 10 m | Energia wiatru na wys. 30 m |
| --- | --- | --- |
| I-bardzo korzystna | >1000 | >1500 |
| II- korzystna | 750-1000 | 1000-1500 |
| III- dość korzystna | 500-750 | 750-1000 |
| IV- niekorzystna | 250-500 | 500-750 |
| V- bardzo niekorzystna | <250 | <500 |

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Rysunek 2 Energia wiatrowa

Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)

Na rysunku nr 2 można zauważyć, że Gmina Kaliska znajduje się w III bardzo korzystnej strefie energetycznej wiatru na lądzie. W tabeli strefa III jest nazywana jako dość korzystna. Niemniej niezależnie od nazewnictwa energia użyteczna wiatru w Gminie Kaliska na wysokości 10 m w terenie otwartym wynosi 500-750 kWh/m², natomiast na wysokości 30 m 750-1000 kWh/m².

Warunki wiatrowe w Gminie Kaliska są odpowiednie, a instalacja siłowni wiatrowych spełniłaby swoje zadanie. Dobrym rozwiązaniem w gminie byłyby małe elektrownie wiatrowe posiadające moc do 50 kW. Są one w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną w pojedynczych gospodarstwach domowych lub nawet małych firmach. W warunkach przydomowych stosuje się najczęściej elektrownie 3-5 kW. Wspomaganie mocy takich elektrowni wiatrowych, energią zmagazynowaną w akumulatorach, wystarcza do zasilania oświetlenia, sprzętu i urządzeń domowych, czy układów pompowych.

Energia słoneczna

Energia słoneczna jest dla ziemi pierwotnym źródłem energii, z punktu widzenia ekologii najbardziej atrakcyjnym (brak efektów ubocznych, szkodliwych emisji). Może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, do produkcji ciepłej wody, bezpośrednio poprzez zastosowanie specjalnych systemów do jej pozyskiwania i akumulowania. Graniczną mocą, jaką można uzyskać bezpośrednio z energii słonecznej na jednym metrze kwadratowym, jest tzw. stała słoneczna, która wynosi średnio 1367 W/m2 i jest mocą promieniowania słonecznego docierającą do zewnętrznej warstwy atmosfery. Część tej energii jest odbijana lub pochłaniana przez atmosferę, więc efektywnie wykorzystanych przy powierzchni Ziemi jest do 1000 W/m2.

Rysunek 3 Rozkład sum nasłonecznienia

Źródło Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

W województwie pomorskim istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego na terenie całego województwa pomorskiego na płaszczyznę poziomą wynosi ok. 985 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. Uwzględniając trendy europejskie oraz powyższe uwarunkowania, najbardziej efektywne wykorzystanie energii słonecznej skierowane jest głównie na cele grzewcze (kolektory słoneczne) oraz wytwarzanie energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne).

Najpopularniejszym urządzeniem wykorzystującym energię słoneczna są kolektory słoneczne zainstalowane w systemie podgrzewania c.w.u. (ciepłej wody użytkowej). Całkowite koszty jednostkowe kolektorów słonecznych wynoszą od 1800 zł do 3000 zł/m2 powierzchni czynnej instalacji. Koszt jednostkowy jest uzależniony od wielkości powierzchni kolektorów słonecznych.

Drugim urządzeniem, które zyskuje coraz większą popularność na rynku, wykorzystującym energię słoneczną są ogniwa fotowoltaiczne. Fotowoltaika to technologia bezpośredniej konwersji energii światła słonecznego na energię elektryczną prądu stałego, a proces ten można podzielić na trzy zasadnicze etapy:

- absorpcja światła powodująca przechodzenie elektronów do stanu wzbudzonego;

- lokalne rozdzielenie (separacja) dodatnich i ujemnych ładunków elektrycznych;

- przepływ ładunków do obwodu zewnętrznego.

Rysunek 4 Schemat instalacji PV podłączonej do sieci energetycznej

Podstawowymi elementami instalacji fotowoltaicznej są:

- ogniwa fotowoltaiczne,

- inwerter solarny (falownik),

- liczniki energii pobranej z instalacji fotowoltaicznej,

- licznik energii z sieci energetycznej

- linia energetyczna.

Możemy wyróżnić następujące typy ogniw:

- ogniwa monokrystaliczne - wykonane z jednego monolitycznego kryształu krzemu. Charakteryzuje się wysoką sprawnością zazwyczaj 14-17 % oraz wysoką ceną. Posiadają charakterystyczny ciemny kolor.

- ogniwa polikrystaliczne - wykonane z wykrystalizowanego krzemu. Charakteryzują się sprawnością w przedziale 13-16 % oraz umiarkowaną ceną. Zazwyczaj posiadają charakterystyczny niebieski kolor i wyraźnie zarysowane kryształy krzemu.

Obecnie następuje także rozwój ogniw fotowoltaicznych drugiej generacji:

- Ogniwa CdTe wykonane z wykorzystaniem półprzewodnikowego tellurku kadmu CdTe. W tej technologii zazwyczaj cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawność wynosi 10-12 %. Z uwagi na bardzo niskie zużycie półprzewodnika ogniwa oparte o tellurek kadmu charakteryzują się dobrym stosunkiem ceny do mocy.

- Ogniwa CIGS wykonane z mieszaniny przewodników i półprzewodników takich jak miedź, ind, gal, selen tzw. CIGS. W tej technologii bardzo często cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawność wynosi 12-14 %. W przypadku ogniw opartych o CIGS możliwa jest produkcja metodą przemysłowego druku, który jest bardzo tanim i wydajnym sposobem produkcji ogniw.

W mikroinstalacjach tj. układach do 40 kW zakład energetyczny wymienia na swój koszt obecny licznik energii na nowoczesny dwukierunkowy, który umożliwia zliczanie energii zarówno wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej jak i zużytej przez budynek.

Koszt 1 kW instalacji PV sieciowej waha się pomiędzy 6 000 - 8 000 PLN netto/kW. Wpływ na koszt ma typ konstrukcji montażowej (naziemna, dach płaski, dach skośny, BIPV), długość i grubość okablowania, zastosowane komponenty oraz wielkość instalacji. Dla domu jednorodzinnego optymalna instalacja powinna mieć ok. 3 kW (12 paneli fotowoltaicznych o mocy 250 W) zainstalowanej mocy. Zwrot nakładów to min. 6-10 lat. Jeżeli inwestycja uzyskuje dotację okres zwrotu ulega skróceniu.

Energia geotermalna

Energia geotermalna jest to energia zgromadzona w gorących wodach podziemnych, której źródłem jest wydzielanie się energii cieplnej z powolnego rozpadu pierwiastków radioaktywnych (np. uran, tor), występujących w podstawowych składnikach skorupy ziemskiej. Wykorzystanie wód termalnych jest opłacalne, gdy występują one do głębokości 2 km a temperatura osiąga 65°C. Poniżej mapa strumienia cieplnego gruntu.

Rysunek 5 Mapa strumienia cieplnego Polski

Źródło: www.pgi.gov.pl

Obszary podwyższonych wartości strumienia, oznaczone na mapie kolorem czerwonym, posiadają największe perspektywy dla pozyskiwania energii geotermalnej.
Znajomość wielkości strumienia pozwala na obliczenie wartości temperatury w otworach tylko częściowo objętych pomiarami. Pozwala nawet na uzyskanie przybliżonej informacji o temperaturze w sytuacji całkowitego braku danych pomiarowych.

Najlepsze możliwości rozwoju energetyki geotermalnej występują zazwyczaj na obszarach wysokich wartości strumienia cieplnego, przy jednoczesnej obecności formacji wodonośnych o dobrych warunkach hydrogeologicznych. Praktyka wskazuje, że ten drugi warunek ma w większości przypadków bardziej istotne znaczenie

Pompy ciepła

W ostatnich latach wzrasta liczba instalacji wykorzystujących pompy ciepła w celu zaspokojenia potrzeb cieplnych. Pompa ciepła umożliwia wykorzystanie energii cieplnej ze źródeł o niskich temperaturach. Jej rola polega na pobieraniu ciepła ze źródła o niższej temperaturze (tzw. źródła dolnego) i przekazywaniu go do źródła o temperaturze wyższej (tzw. źródła górnego). Pompy ciepła wykorzystują ciepło niskotemperaturowe (o niskiej energii) (w praktyce 0°C - 60°C), trudne do innego praktycznego wykorzystania.
Najczęstszym wariantem zastosowania pompy ciepła w Polsce jest wykorzystanie ciepła gruntu poprzez tzw. kolektor gruntowy (kolektor ziemny). Możemy wyróżnić pompy ciepła z poziomym oraz pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła.

Poziome wymienniki ciepła (kolektory poziome) – ułożone są na głębokości ok. 1,0 - 1,6m, gdzie temperatura zmienia się wprawdzie w ciągu roku, ale jej dobowe wahania są minimalne. Na tym poziomie temperatura wynosi w naszym klimacie w lipcu +17°C, a w styczniu +5°C. Ułożony w ziemi kolektor poziomy w żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin rosnących w ogrodzie. Najwięcej ciepła można odebrać układając kolektory w wilgotnej glebie. Charakteryzuje się łatwością wykonania i niskim kosztem, jednak wymaga dużej powierzchni gruntu.

Pionowy wymiennik ciepła (sonda pionowa) - ułożony w odwiercie wymiennik pionowy stanowi zamknięty obieg, w którym cyrkuluje niezamarzający roztwór glikol-woda. Pobrane ciepło jest zamieniane przez pompę ciepła na energię. Zajmuje on małą powierzchnię gruntu jednak wadą są wysokie koszty odwiertu.

Rysunek 6 Uproszczony schemat funkcjonowania sprężarkowej pompy ciepła

Źródło: www.muratorplus.pl

Dolne źródło ciepła dostarcza do parownika pompy ciepła energię niezbędną do zmiany stanu skupienia czynnika roboczego. Czynnik roboczy odparowuje pobierając ciepło od źródła dolnego, a następnie jest sprężany. Sprężanie powoduje wzrost ciśnienia i temperatury czynnika roboczego. Kolejno w skraplaczu ma miejsce skroplenie czynnika (schłodzenie) i oddanie ciepła użytecznego (np. do ogrzewania pomieszczeń). Zawór rozprężający następnie rozpręża czynnik, czemu towarzyszy obniżenie jego ciśnienia i temperatury, po czym jest on ponownie kierowany do parownika zamykając obieg.

Pompy ciepła mogą wykorzystywać również ciepło pochodzące z wód gruntowych a także z powietrza atmosferycznego.

Woda gruntowa - instalacja wykorzystuje pompę ciepła pobierającą energię z układu dwóch studni głębinowych. W jednej studni - czerpalnej jest zanurzona pompa głębinowa. Pobiera ona i przekazuje wodę na zewnątrz do wymiennika w pompie ciepła. Następnie wychłodzona woda jest oddawana do drugiej studni–zrzutowej.

Powietrze atmosferyczne - jest łatwo dostępnym źródłem zasilania pomp ciepła. Wentylator zasysa powietrze i przesuwa je przez parownik pompy ciepła. Część energii cieplnej zmagazynowanej w powietrzu zostaje przekazana do systemu grzewczego budynku. Występuje tu jednak odwrotna zależność pomiędzy jego wydolnością jako źródła ciepła, a naszym zapotrzebowaniem na energię - gdy jest ono największe, ilość ciepła, którą możemy odebrać z powietrza, jest właśnie najmniejsza, dlatego instalacje takie są rzadko stosowane
Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w:

- gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki),

- przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu),

- klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń),

- chłodnictwie,

- ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza).

Biomasa

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Według

definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE). Pozyskując energię z biomasy zapobiegamy marnotrawstwu nadwyżek żywności, zagospodarowujemy odpady produkcyjne przemysłu leśnego i rolnego, utylizujemy odpady komunalne. Zasoby biomasy są dostępne na całym świecie. Wykorzystanie biomasy wspomaga zrównoważonego rozwoju rolnictwa, ma także pozytywne skutki społeczne, gdyż wzrastający popyt na produkty rolne przyczynia się do powstawania koniunktury i do tworzenia nowych miejsc stałej pracy, zwłaszcza na wsi. Wykorzystywanie biomasy otwiera także nowe perspektywy przed eksportem.

To posiadające tak wiele zalet źródło energii ma jednak także pewne wady, wśród których można wymienić:

- stosunkowo małą gęstość surowca, utrudniającą jego transport, magazynowanie i dozowanie,

- szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych,

- mniejszą niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczną surowca,

- fakt, że niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo.

Gospodarstwa indywidualne posiadające własne kotły grzewcze są często opalane biomasą - tj. najczęściej drewnem jako paliwo dodatkowe. Coraz popularniejsze stają się również kotły opalane brykietem lub peletem. Jeśli chodzi o uprawy energetyczne, inwestycja ta wymaga dobrego rozeznania tematu, sprawdzonych rynków zbytu.

Energię z biomasy można uzyskać poprzez:

- spalanie biomasy roślinnej (np. drewno, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich i in., słoma, specjalne uprawy energetyczne),

- wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych,

- fermentację alkoholową trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych,

- beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady z produkcji rolnej lub przemysłu spożywczego).

Biomasa jest podstawowym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym w Polsce, jej udział w bilansie wykorzystania OZE wynosi 98 %. Do stopniowego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych, przyczyniło się między innymi znaczące zwiększenie wykorzystania drewna i odpadów drewna, uruchomienie lokalnych ciepłowni na słomę oraz odpady drzewne i wykorzystanie odpadów z przeróbki drzewnej.

Z uwagi na potencjał obszarowy, na terenie gminy możliwy jest rozwój upraw energetycznych, pod kątem spalania w kotłowniach.

Tabela 15 Właściwości poszczególnych rodzajów biomasy

| Paliwo | Wartość energetyczna [MJ/kg] | Zawartość wilgoci [%] |
| --- | --- | --- |
| Drewno kawałkowe | 11-22 | 20-30 |
| Zrębki | 6-16 | 20-60 |
| Pelety | 16,5-17,5 | 7-12 |
| Słoma | 14,4-15,8 | 10-20 |

Źródło: opracowanie własne

Głównymi asortymentami biomasy rolniczej wykorzystywanymi w energetyce są słoma i produkty odpadowe przemysłu rolno-spożywczego. Obecnie pozyskanie słomy dla energetyki staje się coraz trudniejsze mimo to pozyskanie potencjału ok. 20% słomy zbędnej w rolnictwie wydaje się możliwe. Tak będzie do momentu wprowadzenia przez Komisję Europejską uregulowań wymagających ograniczenia przez rolnictwo emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie sekwestracji węgla w glebach. Wtedy większa ilość słomy pozostawiana będzie na polach i zmniejszą się potencjały słomy dostępnej dla energetyki. Szacując, że 65% hektara jest obsiewana roślinami uprawnymi i 10-20% z tego trafia na cele energetyczne, można ocenić przybliżony potencjał energetyczny biomasy uprawnej.

Metodologia obliczeń potencjału

- potencjał rocznego uzysku słomy - Zs

[t/rok]

gdzie:

A – powierzchnia gruntów rolnych [ha],

ys – plon słomy uzyskany z hektara [t/ha/rok],

Fw – współczynnik wykorzystania na cele energetyczne [%]

Zs = 2 256 x 2,8 x 15% = 948 t/rok

- potencjał energetyczny słomy – Ps

[GJ/rok]

gdzie:

Zs – potencjał rocznego uzysku słomy [t/rok]

ws – średnia wartość opałowa dla słomy o zawilgoceniu 15% [GJ/t]

Aob – procent obsianej powierzchni 1 ha (średnio 65%)

Ps = 4680 x 14,5 x 0,65 = 8 930 GJ/rok

W celu oszacowania potencjału drzewnego z lasów położonych na terenie gminy Kaliska, biorąc zróżnicowaną gęstość poszczególnych gatunków drewna, przyjęto średnią wartość energetyczną na poziomie 8 GJ/m3, dla drzewa o wilgotności 10 – 20 %.

Metodologia obliczeń potencjału

- potencjał biomasy z lasów – Zd

[m3/rok]

gdzie:

A – powierzchnia lasów na terenie gminy [ha],

I – przyrost bieżący miąższości [m3/ha/rok],

Fw – wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze [%],

Fe – wskaźnik pozyskania drewna na cele energetyczne [%].

Zd= 7885 x 7,7 x 20% x 55% = 6 678,59 m3/rok

- potencjał energetyczny biomasy z lasów – Pd

[GJ/rok]

gdzie:

Zd – potencjał biomasy pozyskanej z lasów [m3/rok],

wd – średnia wartość opałowa dla drewna o zawilgoceniu 10-20% [GJ/m3].

Pd = 6678,59 x 8 x 0,7 = 37 400 GJ/rok

Tabela 16 Potencjał wykorzystania energii z biomasy

| Miasto | Powierzchnia [km2] | Grunty rolne [ha] | Potencjał biomasy rolnej [GJ] | Grunty leśne i zakrzewione [ha] | Potencjał biomasy leśnej [GJ] | Suma potencjału biomasy [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaliska | 110,4 | 2 256 | 8 930 | 7 885 | 37 400 | 46 330 |

Źródło: Opracowanie własne.

# CELE W OCHRONIE KLIMATU

Dostosowanie się do nowych celów energetyczno-klimatycznych do roku 2030, zaproponowanych przez Komisję Europejską, może stanowić pozytywny impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki. (MSZ 2014)

W skali świata Unia Europejska jest liderem w dążeniu do ograniczania emisji CO2. Udział Polski w globalnej emisji CO2 wynosi około 1%, natomiast innych krajów zachodnioeuropejskich 2-3 razy więcej. Mimo pozornie małego wkładu w ograniczenie globalnej emisji, jest szczególnie ważne, by być w czołówce państw realizujących strategię ochrony klimatu. Będzie to, bowiem miało dodatkowo wpływ na pozycję gospodarek krajów w przyszłym globalnym rynku. Kraje o niskiej efektywności będą stały na niższej pozycji wobec konkurencyjnych gospodarek o wysokiej efektywności produkcji i wysoko niezależnych od tradycyjnych paliw kopalnych.

Polityka Klimatyczna Polski powstała w związku z obowiązkiem podjęcia działań zabezpieczających przed trwałymi zmianami klimatu globalnego, wynikającym z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, a przede wszystkim z Protokołu z Kioto. Dokument ten omawia podstawowe problemy i uwarunkowania polityki klimatycznej Polski, międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie zmian klimatu oraz działania, jakie należy podjąć, aby tym zmianom przeciwdziałać, w każdym sektorze gospodarczym, czyli: energetyce, przemyśle, transporcie, rolnictwie, leśnictwie, gospodarce odpadami i ściekami oraz w sektorze użyteczności publicznej, usług oraz gospodarstw domowych. Polityka Klimatyczna zawiera wykaz instrumentów politycznych, mających pomóc w ochronie klimatu, wśród nich znajdują się mechanizmy redukcji emisji sformułowane w Protokole z Kioto.

Na mocy postanowień protokołu z Kioto z 1997 roku UE zobowiązała się do przeprowadzenia szeregu działań mających na celu bardziej oszczędne i zrównoważone wykorzystywanie zasobów. Do tej pory UE wprowadziła m.in. następujące przepisy: dyrektywa 2000/55/WE o zakazie stosowania konwencjonalnych stateczników w oprawach do świetlówek, dyrektywa 2002/95/WE (tzw. dyrektywa RoHS) w sprawie redukcji zawartości substancji niebezpiecznych, dyrektywa 2002/96/WE o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (ZSEE). Niedawno UE przyjęła również dyrektywę 2005/32/WE, która określa ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (EuP). W listopadzie 2009 dyrektywa ta została zastąpiona zaktualizowaną dyrektywą 2009/125/WE, odnoszącą się do ekoprojektowania produktów związanych z energią (ErP). Wprowadzona zmiana legislacyjna nie miała wpływu na środki wykonawcze podjęte w związku ze wcześniejszymi dyrektywami.

Środki wdrożenia dyrektywy o źródłach światła dla konsumentów (244/2009 Oświetlenie w gospodarstwach domowych, część 1) dotyczące świetlówek i wyładowczych lamp wysokoprężnych (245/2009 Oświetlenie profesjonalne) odzwierciedlają cele klimatyczne UE na lata 2007 -2020. Również środki wykonawcze dla dyrektywy 1194/2012 przewidziane na trzy etapy w okresie od 2013 do 2016 roku po raz pierwszy uwzględniają minimalne wymagania dla kierunkowych źródeł światła i LED (łącznie z modułami. LED), które są niezbędne dla realizacji celów klimatycznych. Głównym zadaniem działań jest obniżenie emisji CO2 w UE o 20% do 2020 roku. W sektorze oświetlenia profesjonalnego zakłada się spadek emisji o 20 milionów ton sześciennych CO2, a w sektorze oświetlenia konsumenckiego o kolejne 24 miliony ton sześciennych.

Strategia „Europa 2020” jest kontynuacją Strategii Lizbońskiej, która określała program reform Unii Europejskiej przez ostatnie dziesięciolecie. Strategia opiera się na dotychczasowych osiągnięciach partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz określa nowe kierunki działań w celu sprostania nowym wyzwaniom. Zgodnie ze strategią „Europa 2020” Unia Europejska powinna koncentrować się na najważniejszych obszarach polityki, w których współpraca miedzy państwami członkowskimi może zapewnić najlepsze wyniki.

Strategia „Europa 2020” opiera się na trzech współzależnych i wzajemnie uzupełniających się obszarach priorytetowych:

- rozwój inteligentny:  rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

- rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;

- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Postępy w realizacji ww. priorytetów będą mierzone w odniesieniu do pięciu nadrzędnych celów Unii Europejskiej, które państwa członkowskie przełożą na krajowe cele i metody działania:

- Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%.

- Należy przeznaczać 3% PKB Unii na inwestycje w badania i rozwój.

- Należy osiągnąć cele „20/20/20”, tj,: należy ograniczyć emisję dwutlenku węgla co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub – jeśli pozwolą na to warunki – nawet o 30%; należy zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20%.

- Należy ograniczyć do 10% liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie.

Niezbędne będzie podjęcie działań prowadzonych na wszystkich szczeblach organizacji: na poziomie unijnym, międzynarodowym i krajowym, tak, aby każdy z ww. celów został uwzględniony w strategiach narodowych. Aby powyższe działania mogły przeciwdziałać zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Będzie się to jednak wiązało bezpośrednio z uniezależnieniem wzrostu od wykorzystania energii oraz budową gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów odnawialnych. Powyższe działania przyczynią się również do zmniejszenia kosztów ekonomicznych i zdrowotnych w zakresie zanieczyszczenia powietrza w Europie.

W związku z powyższym za realizację celów pakietu oraz strategii odpowiadają również jednostki samorządu terytorialnego a tym samym Gmina Kaliska, której celem jest realizacja przedmiotowego Planu.

Stan obecny

Zgodnie z definicją wynikającą z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, emisja to wprowadzanie substancji bądź energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne do powietrza, wody, gleby lub ziemi, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka. Z naukowego punktu widzenia jest to działanie polegające na przenoszeniu elementu układu do otoczenia, powodującego zmianę jego stanu.

Emisje zanieczyszczeń do powietrza mogą pochodzić ze źródeł naturalnych (np. erupcji wulkanów, parowania mórz i oceanów), a także z działalności człowieka (tzw. źródła antropogeniczne). Głównymi antropogenicznymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są: sektor energetyki zawodowej, komunalno-bytowy, transportowy oraz zakłady produkcyjne.

Z jednej strony zjawisko niskiej emisji powoduje zanieczyszczenie środowiska i negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie, z drugiej natomiast gospodarka niskoemisyjna jest działaniem wręcz przeciwnym, tzn. jej rozwój pozwoli na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W gminach drzemie ogromny potencjał w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów lokalnych źródeł energii, a także możliwości związanych z zarządzaniem transportem publicznym i prywatnym, zwłaszcza na terenie miast. Samorządy stanowią podstawową jednostkę w realizacji polityki energetycznej oraz zapisów pakietu energetyczno-klimatycznego, a także celów Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Wszystkie te działania pozwolą na ograniczenie niskiej emisji, głównie w miastach, a także zapoczątkują konkurencyjną, innowacyjną i niskoemisyjną gospodarkę, pozwalając Polsce na rozwój ekonomiczny na arenie międzynarodowej przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący kosztów ekonomicznych i zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza w Europie. Z szacunków WHO wynika, że w ciągu roku z powodu zanieczyszczenia powietrza, na świecie przedwcześnie umiera blisko 7 mln ludzi.

Raport WHO zwraca uwagę, że ponad 90% ludzi zamieszkujących objęte raportem kraje, oddycha powietrzem nie spełniającym norm jakości. Europejskie gospodarki każdego roku ponoszą koszt ok 1,6 bilionów dolarów z tytułu chorób i przedwczesnych śmierci obywateli, spowodowanych złą jakością powietrza. W Polsce, która ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Europie, co raz częściej pojawiają się inicjatywy obywatelskie dążące do zmian i polepszenia jakości powietrza. Roczne koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld dolarów.

Podstawowe funkcje gminy to leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja w gminie rozwija się drobna przedsiębiorczość i usługi, związane przede wszystkim transportem, usługami remontowo-budowlanymi, stolarstwem i przetwórstwem drewna, kamieniarstwem  obsługą pojazdów. Na jej terenie nie działają duże zakłady przemysłowe ani przetwórcze. Obecnie emisja szkodliwych spalin pochodzi tylko z małych przydomowych kotłowni, opalanych w większości w tradycyjny sposób węglem kamiennym. W Gminie Kaliska już zostały zrealizowane inwestycje eliminujące źródła emisji spalin poprzez zastosowanie ekologicznych technologii tj.:

- w budynku Urzędu Gminy zmodernizowano kotłownię, która wykorzystuje jako paliwo biomasę,

- Ośrodek Zdrowia w Kaliskach posiada instalację kolektorów słonecznych, funkcjonujących wraz z kotłownia na biomasę,

- kotłownia na biomasę – zrębki, znajdująca się przy ul. Długiej 53 w Kaliskach w Zespole Szkół Publicznych. Kotłownia posiada 3 kotły KKF o mocy 220 kWh oraz jeden o mocy 50 kWh, wszystkie firmy Faleńczyk. Zrębki z magazynu wyposażonego w ruchomą podłogę transportowane są przenośnikiem zgarniakowym do automatycznych podajników przykotłowych (APP).

# IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Głównym celem niniejszego opracowania jest dotrzymanie celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej poprzez zmniejszenie emisji CO2 na terenie Gminy Kaliska o co najmniej 20% do 2020 r.

Jednym z pierwszych kroków wypełnienia zobowiązania jest określenie zużycia energii na terenie gminy oraz inwentaryzacja emisji CO2, stanowiąca punkt wyjścia do określenia planu działań.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwia objęcie swym działaniem poniższych obszarów wyodrębnionych, jako sekcje/działy gospodarki:

- energetyka,

- budownictwo,

- transport,

- leśnictwo,

- przemysł,

- gospodarstwa domowe,

- administracja publiczna.

Na obszarze Gminy Kaliska, do głównych obszarów problemowych, które wymagają rozwiązania przez podjęcie odpowiednich działań inwestycyjnych ujętych w opracowanym dokumencie należą:

- niezadawalający stan jakości powietrza,

- niewielkie wykorzystanie OZE,

- niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa,

- wzrost ilości pojazdów samochodowych,

- ograniczone środki finansowe na ochronę powietrza.

Niezadowalający stan jakości powietrza

Na terenie Gminy Kaliska odczuwalna jest uciążliwość niskiej emisji: małe kotłownie 
i indywidualne paleniska domowe niskiej sprawności wykorzystujące węgiel złej jakości. 
W zaspokajaniu potrzeb mieszkańców znaczący udział mają indywidualne systemy grzewcze. 
Na złą jakość powietrza w skali całego województwa pomorskiego wpływ mają również:

- znaczne straty energii cieplnej spowodowane niezadowalającym stanem technicznym budynków,

- emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnąca wraz ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego przy niedostatecznej przepustowości układów drogowych,

- niedostosowanie instalacji i urządzeń przemysłowych oraz energetycznego spalania paliw do obowiązujących standardów emisyjnych,

- zbyt niska świadomość społeczeństwa odnośnie skutków niewłaściwej gospodarki odpadami (spalanie odpadów w paleniskach domowych).

Niewielkie wykorzystanie OZE

Obecnie, procent wykorzystania OZE w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Kaliska jest niewielki. Nie przyczynia się to do realizacji celów wyznaczonych w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020, czyli tzw. 3x20. Pakiet ten wskazuje kierunek w jakim powinno się rozwijać zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe mieszkańców miast i gmin. Dążenie do wspomnianych celów powinno być realizowane nie tylko za pomocą programów krajowych ale również za pomocą programów i działań lokalnych.

Niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa

Niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa jest problemem ogólnym w skali zarówno regionu pomorskiego jak i całego kraju. Jest to pewnego rodzaju przeszkoda przy wprowadzaniu różnego rodzaju programów środowiskowych np. związanych z wymianą pieców węglowych na gazowe dla indywidualnych odbiorców. W tym konkretnym przypadku barierą często jest czynnik ekonomiczny, który wiąże się 
z niechęcią do większych kosztów ogrzewania nawet jeżeli mają one swoje przełożenie na większy komfort. Czynniki takie jak zwiększona efektywność energetyczna czy mniejsze emisje substancji zanieczyszczających do powietrza często nie są brane pod uwagę.

Gmina Kaliska jest przykładem samorządu, który przykłada dużą wagę do edukacji ekologicznej, szczególnie w tematach związanych z problematyczną niskiej emisji, jednak wciąż należy dążyć do dalszego podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Ograniczone środki finansowe na ochronę powietrza

Gmina Kaliska w miarę możliwości prowadzi sukcesywnie działania związane z poprawą jakości powietrza na swoim obszarze.

Do poprawy jakości powietrza przyczynia się m.in. przeprowadzona głęboka termomodernizacja w obiektach podległych samorządowi. Jednak pomimo wszystkich prowadzonych działań, samorząd lokalny posiada w swoim budżecie ograniczone środki na inwestycje w zakresie ochrony powietrza.

Do przeprowadzenia bardziej kompleksowych zadań i wsparcia finansowego na takie działania dla mieszkańców potrzebne są duże nakłady finansowe. Pomocne w tym wypadku mogą okazać się dofinansowania zarówno ze środków krajowych jak i unijnych.

# INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

Inwentaryzacja emisji CO2 (bazowa oraz prognoza do roku 2020) została wykonana zgodnie 
z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors) określonymi m.in. w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan” (tłumaczenie polskie „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”).

Inwentaryzację emisji zanieczyszczeń CO2 do atmosfery oraz prognozę emisji do 2020 r. wykonano w oparciu o sporządzony bilans energetyczny (energii elektrycznej, cieplnej, paliw gazowych, paliw kopalnych) oraz uzyskane dane w obszarze transportu drogowego i kolejowego w zakresie ruchu tranzytowego oraz lokalnego. W celu obliczenia emisji CO2 wyznacza się zużycie energii finalnej dla poszczególnych sektorów odbiorców na obszarze Gminy Kaliska.

Celem inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla dla Gminy Kaliska jest określenie końcowego zużycia energii, tzw. energii finalnej [MWh] w zakresie ciepła, energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz energii odnawialnej a także określenie wielkości emisji CO2 [t].

Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii finalnej oraz paliw w kluczowych obszarach, takich jak:

- Budynki mieszkalne,

- Budynki użyteczności publicznej,

- Budynki pozostałe,

- Oświetlenie uliczne,

- Przemysł i usługi,

- Ruch tranzytowy,

- Transport lokalny.

Zużycie energii finalnej związane jest z wykorzystaniem:

- Energii cieplnej,

- Energii elektrycznej,

- Paliw kopalnych (w tym: paliw opałowych oraz transportowych),

- Energii odnawialnej.

Zgodnie z zapisami Poradnika: Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) opracowanego w ramach Porozumienia Burmistrzów dla zrównoważonej gospodarki na szczeblu lokalnym, Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) musi zawierać jasne odniesienie do podstawowego zobowiązania podjętego przez samorząd lokalny podpisujący Porozumienie Burmistrzów, tj. zobowiązania do ograniczenia emisji CO2 o co najmniej 20% do 2020 r. Jako rok bazowy zaleca się przyjąć rok 1990, który jest rokiem bazowym dla wprowadzonego w 2008 r. Pakietu klimatyczno – energetycznego. Jeżeli jednak samorząd nie dysponuje danymi umożliwiającymi opracowanie inwentaryzacji CO2 dla tego roku, wówczas należy wybrać najbliższy kolejny rok, dla którego można zebrać najbardziej kompletne i wiarygodne dane. Ogólne zobowiązanie do redukcji emisji CO2 musi zostać przełożone na konkretne działania i środki wraz z oszacowaniem w tonach związanej z nimi redukcji emisji CO2 do roku 2020.

Przy sporządzaniu niniejszego „Planu...” przeprowadzono badania ankietowe wśród konsumentów indywidualnych na terenie Gminy. Wyliczenia i wnioski są oparte na danych, jakie otrzymano w wyniku inwentaryzacji bezpośredniej, odpowiedzi na pisma i badanie ankietowe oraz danych przekazanych przez Urząd Gminy, gestorów energetycznych i inwentaryzacji dokumentów strategicznych obejmujących działaniem teren Gminy Kaliska.

Na podstawie powyższych danych określono rok bazowy. Jako rok bazowy, w stosunku, do którego gmina będzie ograniczać emisje CO2, przyjęto rok 2007.

Do określania wielkości emisji w roku bazowym 2007 i roku 2013 oraz w latach 2014 – 2020 zastosowano metodologię i narzędzia wypracowane w ramach własnych doświadczeń.

W zakresie identyfikacji okoliczności i cech mających wpływ na wielkość emisji, wyróżnić można następujące czynniki:

- Determinujące aktualny poziom emisji,

- Determinujące wzrost emisyjności,

- Determinujące spadek emisyjności.

Do czynników determinujących aktualny poziom emisji należą:

- Gęstość zaludnienia,

- Ilość gospodarstw domowych,

- Ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,

- Stopień urbanizacji,

- Szlaki tranzytowe przebiegające przez teren gminy,

- Ilość pojazdów zarejestrowana na terenie gminy,

- Obecność sieci infrastrukturalnych i ilości obiektów z niej korzystających.

Do czynników determinujących wzrost emisyjności należą:

- Wzrost liczby mieszkańców,

- Wzrost liczby gospodarstw domowych,

- Wzrost ilości podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,

- Budowa nowych szlaków drogowych,

- Wzrost ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.

Do czynników determinujących spadek emisyjności należą:

- Spadek ilości mieszkańców,

- Spadek ilości gospodarstw domowych,

- Spadek ilości podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,

- Spadek ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy,

- Termomodernizacja i poprawa stanu technicznego obiektów publicznych,

- Poprawa efektywności energetycznej obiektów prywatnych,

- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Czynniki determinujące wzrost lub spadek emisyjności wpływać będą na wielkość emisji 
w roku docelowym.

Celem przeprowadzenia inwentaryzacji i prognozy w zakresie oszacowania wielkości emisji jest zatem dokonanie charakterystyki gminy w oparciu o wymienione wyżej kryteria, 
co pozwoli oszacować w roku bazowym aktualny poziom emisji gazów cieplarnianych oraz ustalić prognozowany trend zmian emisji do 2020 roku, zwanego rokiem docelowym.

Dokonując wyboru wskaźników emisji w przedmiotowym opracowaniu wykorzystano „standardowe” wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC (Zintegrowane Zapobieganie 
i Ograniczanie Zanieczyszczeń), które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie Gminy Kaliska. Dotyczy to zarówno emisji bezpośrednich ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisji pośrednich towarzyszących produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców.

Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach i są wykorzystywane w krajowych inwentaryzacjach gazów cieplarnianych wykonywanych 
w kontekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. W tym przypadku najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2, a emisje CH4 i N2O można pominąć (nie trzeba ich wyliczać). Co więcej, emisje CO2 powstające w wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych w zrównoważony sposób oraz emisje związane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są traktowane jako zerowe. Standardowe wskaźniki emisji występujące w przedmiotowym opracowaniu bazują na Wytycznych IPCC z 2006 roku.

Zastosowane wskaźniki emisji

Do obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano:

- Wskaźniki emisji dla paliw,

- Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej,

- Wskaźniki emisji dla energii cieplnej,

- Wskaźnik emisji związanej z transportem.

Wskaźniki emisji dla paliw

Wskaźniki emisji informują na temat ilości ton CO2 przypadających na jednostkę zużycia poszczególnych nośników energii. W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według wytycznych IPPC. W poniższych tabelach zestawiono przyjęte wskaźniki emisji na terenie Gminy Kaliska oraz zestawiono przelicznik podstawowych jednostek.

Tabela 17 Wskaźniki emisji dla stosowanych typów paliw na terenie Gminy Kaliska

| Paliwo | Wartość opałowa netto | Wartość opałowa netto | Wskaźnik emisji CO2 | Wskaźniki emisji CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [TJ/Gg] | [MWh/t] | [kg/TJ] | [t CO2/MWh] |
| Węgiel kamienny | 26.7 | 7,4 | 98 300 | 0,354 |
| Koks | 32.5 | 9,0 | 94 600 | 0,341 |
| Gaz ziemny | 48.0 | 13,3 | 56 100 | 0,202 |
| Odpady komunalne (oprócz biomasy) | 10.0 | 2.8 | 91 700 | 0,330 |
| Biomasa (drewno) | 15,6 | 4,33 | 109 600 | 0,395 |
| Olej opałowy | 40.4 | 11,2 | 77 400 | 0,279 |
| Olej napędowy | 43.0 | 11,9 | 74 100 | 0,267 |
| Benzyna silnikowa | 44.3 | 12,3 | 69 300 | 0,249 |
| LPG | 47.3 | 13,1 | 63 100 | 0,227 |

Źródło: PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Tabela 18 Przeliczanie podstawowych jednostek

|  | TJ | Mtoe | GWh | MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomnóż przez |
| TJ | 1 | 2,388 x 10-5 | 0.2778 | 277.8 |
| Mtoe | 4.1868 x 104 | 1 | 11630 | 11630000 |
| GWh | 3,6 | 8.6 x 10-5 | 1 | 1000 |
| MWh | 0.0036 | 8.6 x 10-8 | 0.001 | 1 |

Źródło: PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej

W celu wyliczenia emisji CO2 powstającej w związku ze zużyciem energii elektrycznej konieczne jest przyjęcie odpowiedniego wskaźnika emisji EFE (Lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej). Zgodnie z Tab.7. Krajowe oraz europejskie wskaźniki emisji dla energii elektrycznej PORADNIKA Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), dla obszaru Polski przyjmuje się ogólny wskaźnik EFE= 1.191 [t CO2/MWhe].

Mając na uwadze wytyczne NFOŚiGW - Załącznik nr 2 do Regulaminu I konkursu GIS – Część B.1 Metodyka, lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej EFE, 
dla obszaru Gminy Kaliska dla roku przejściowego i docelowego, określono na poziomie EFE= 1,191 [t CO2/MWhe].

Sposób wyliczenia powyższego wskaźnika EFE wynika z zależności jak poniżej.

EFE = [TCE - LPE - GEP] x NEEFE + CO2LPE + CO2GEP / TCE

gdzie:

EFE = lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej [t/MWhe]

TCE = całkowite zużycie energii elektrycznej na terenie gminy [MWhe]

LPE = lokalna produkcja energii elektrycznej [MWhe]

GEP = ilość zielonej energii elektrycznej zakupionej przez gminę [MWhe]

NEEFE = krajowy wskaźnik emisji dla energii elektrycznej [t/MWhe]

CO2LPE = emisja CO2 towarzysząca lokalnej produkcji energii elektrycznej [t]

CO2GEP = emisja CO2 towarzysząca produkcji certyfikowanej zielonej energii elektrycznej kupowanej przez miasto/gminę [t]

Stąd EFE = 1,191 [t CO2/MWhe]

Wskaźniki emisji dla energii cieplnej

Na terenie Gminy Kaliska nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Potrzeby zapotrzebowania na moc i energię cieplną realizowane są przy pomocy kotłowni lokalnych oraz źródeł indywidualnych. Z tego tytułu, dla odbiorców energii cieplnej z terenu Gminy Kaliska nie można przyjąć jednolitego wskaźnika emisji EFH (wskaźnik emisji dla energii cieplnej), którego wyliczenie przedstawiono poniżej.

EFH= CO2LPH + CO2IH – CO2EH / LHC gdzie:

EFH = wskaźnik emisji dla energii cieplnej [t CO2/MWh]

CO2LPH = emisja CO2 towarzysząca lokalnej produkcji ciepła [t]

CO2IH = emisja CO2 związana z ciepłem importowanym spoza terenu gminy [t]

CO2EH = emisja CO2 związana z ciepłem eksportowanym poza teren gminy [t]

LHC = lokalne zużycie ciepła [MWh]

Dla obszaru Gminy Kaliska, na potrzeby wyliczenia całkowitej emisji dla energii cieplnej zastosowano wskaźniki takich paliw, jak:

- Węgiel kamienny: 0,354 [t CO2/MWh],

- Gaz ziemny: 0,202 [t CO2/MWh],

- Olej opałowy: 0,279 [t CO2/MWh],

- Biomasa (drewno): 0,395 [t CO2/MWh],

- Energia elektryczna: 0,890 [t CO2/MWh],

- Gaz ciekły: 0,227 [t CO2/MWh].

Wskaźnik emisji związanej z transportem

W celu oszacowania emisji związanych z transportem należy zebrać dane na temat ilości paliwa zużytego na terenie Gminy Kaliska. Zwykle ilość ta nie jest równa ilości paliwa sprzedanego. Dlatego też oszacowania zużycia paliwa należy dokonać na podstawie szacunków dotyczących:

- liczby kilometrów przejechanych przez pojazdy na terenie gminy [km],

- floty pojazdów poruszających się po terenie gminy (samochody, autobusy, pojazdy dwukołowe, ciężkie i lekkie pojazdy użytkowe),

- średniego zużycia paliwa dla poszczególnych typów pojazdów [l paliwa/km].

Zużycie paliwa dla każdego rodzaju paliwa i każdego typu pojazdu można wyliczyć wykorzystując poniższe równanie: Zużycie paliwa w transporcie drogowym [kWh] = liczba przejechanych kilometrów [km] x średnie zużycie [l/km] x współczynnik przeliczeniowy [kWh/l].

Najbardziej typowe współczynniki przeliczeniowe dla paliw transportowych:

- benzyna: 9,2 ;

- olej napędowy: 10,0 ;

- LPG: 9,0.

Dane niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji emisji CO2 gromadzono na przełomie roku 2014 i 2015. Przyjęto jednolity okres sprawozdawczy, ze względu na sposób prowadzenia ewidencji m.in. operatorów systemów energetycznych, gazowych czy też Główny Urząd Statystyczny. Dla wszystkich zbieranych danych ostatnim zamkniętym rokiem kalendarzowy jest rok 2013. Tak więc rok 2013 przyjęty został jako rok w którym ustalono wielkość zużycia energii oraz emisji CO2 i w dalszej części określany będzie jako rok bazowy.

Rokiem dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020, który stanowi jednocześnie horyzont czasowy dla założonego planu działań. W dalszej części opracowania rok ten będzie określany jako rok docelowy.

Zapotrzebowania na moc i energię elektryczną

Zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną Gminy Kaliska zbilansowano w podziale na: budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, oświetlenie publiczne oraz przemysł z usługami. Zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej określono na podstawie danych uzyskanych od gestorów energetycznych, w tym firmy Energa Operator S.A., na podstawie ankietyzowanych podmiotów w ramach niniejszego opracowania Ogólny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy Kaliska został określony dla 2013 r., który jest rokiem bazowym.

Rok bazowy 2013

Na terenie Gminy Kaliska w 2013 r. wystąpiło zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie ok. 10 506,58 MWh. Zapotrzebowanie na energię elektryczną związane z budownictwem oszacowano na poziomie ok. 8 062,33 MWh. Zapotrzebowanie na energię elektryczną obiektów użyteczności publicznej wyniosło ok. 404,5 MWh. Zapotrzebowanie na energię elektryczną obiektów przemysłowych i usługowych wyniosło ok. 1 559,06 MWh. Ogólny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy Kaliska w roku bazowym obrazuje poniższa tabela oraz rysunek.

Tabela 19 Ogólny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy Kaliska w roku bazowym

| Kategoria | Zapotrzebowanie na energię elektryczną | Wskaźnik emisji | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok bazowy 2013 r. | [MWh] | [ t/MWh ] | [ t ] |
| Budynki mieszkalne | 4 065,89 | 1,191 | 4 842,47 |
| Budynki użyteczności publicznej | 46,00 | 1,191 | 54,79 |
| Budynki razem | 4 111,89 | 1,191 | 4 897,26 |
| Oświetlenie publiczne | 152,86 | 1,191 | 182,06 |
| RAZEM | 4 264,75 | 1,191 | 5 079,31 |

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 5 Emisja CO2 w zakresie energii elektrycznej w roku bazowym

Źródło: Opracowanie własne

Prognoza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną

Analizy bilansowe dla prognozowanych wartości względem rozwoju społeczno –gospodarczego wykonano w podziale na następujące sektory:

- budynki mieszkalne,

- budynki użyteczności publicznej,

- oświetlenie uliczne.

#### Na potrzeby prognozowanego zapotrzebowania energii elektrycznej do 2020 r., wykorzystano analizy w zakresie pomiarów maksymalnych obciążeń transformatorów w stacjach WN/SN oraz SN/NN zasilających Gminę Kaliskaw energię elektryczną.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną Gminy Kaliska w tym budownictwa mieszkaniowego, w najbliższej perspektywie będzie powodowane przyłączaniem nowych obiektów, w tym mieszkaniowych oraz zużyciem energii przez obiekty istniejące, przewidziane do adaptacji. Wpływ na wielkość zapotrzebowania na moc i energię elektryczną do 2020 r. będą miały m.in.: aktywność gospodarcza (wielkość produkcji i usług) i społeczna (liczba mieszkań, standard życia); energochłonność produkcji i usług oraz gospodarstw domowych (energochłonność przygotowania posiłków, c.w.u., oświetlenia, napędu sprzętu gospodarstwa domowego, itp.). Przyłączanie nowych odbiorców lub zwiększanie mocy u obecnych odbiorców realizowane jest na podstawie bieżącej analizy i wydanych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz wynikającej z nich wymagań. Przewiduje się, iż na koniec 2020 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wynosiło ok. 11 145,58 MWh. Zapotrzebowanie na energię elektryczną związane z budownictwem mieszkaniowym szacuje się na ok. 8 998,33 MWh. Zapotrzebowanie na energię elektryczną budynków użyteczności publicznej szacuje się na ok. 485,22 MWh.

Ogólny prognozowany bilans potrzeb cieplnych Gminy Kaliska obrazuje poniższa tabela.

Rysunek 7 Ogólny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy Kaliska w 2020 r. (rok docelowy)

| Kategoria | Zapotrzebowanie na energię elektryczną | Wskaźnik emisji | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok docelowy 2020r. | [MWh] | [ t/MWh] | [ t ] |
| Budynki mieszkalne | 4 210,34 | 1,191 | 5 014,52 |
| Budynki użyteczności publicznej | 45,89 | 1,191 | 54,65 |
| Budynki razem | 4 256,23 | 1,191 | 5 069,17 |
| Oświetlenie publiczne | 158,29 | 1,191 | 188,53 |
| RAZEM | 4 414,52 | 1,191 | 5 257,69 |

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 8 Emisja CO2 w zakresie energii elektrycznej w roku docelowym

Źródło: Opracowanie własne

Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla w zakresie ciepła

Zapotrzebowania na moc i energię cieplną

Zapotrzebowanie na moc i energię cieplną w zakresie centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody: budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oszacowano na podstawie uzyskanych ankiet w ramach niniejszego opracowania a także wskaźnikowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej oraz rocznego zużycia ciepła budownictwa określono na podstawie wielkości powierzchni ogrzewanej budownictwa przy zastosowaniu wskaźników:

- zapotrzebowania mocy szczytowej - 110 W/m2,

- rocznego zużycia ciepła na centralne ogrzewanie – 534 MJ/m2 rok,

- rocznego zużycia ciepła na ciepłą wodę użytkową – 156 MJ/m2 rok.

Zapotrzebowanie na moc i energię cieplną Gminy Kaliska zbilansowano w podziale na: budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej.

Bilans cieplny

Na terenie Gminy Kaliska występuje ogółem zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie około 99 TJ. Zapotrzebowanie na energię cieplną dla mieszkalnictwa kształtuje się na poziomie około 95,6 TJ. Zapotrzebowanie na energię cieplną budynków użyteczności publicznej wynosi ok. 3,5 TJ. Ogólny bilans potrzeb cieplnych Gminy Kaliska obrazuje poniższa tabela.

Tabela 20 Ogólny bilans cieplny Gminy Kaliska w roku bazowym

| Kategoria | Zapotrzebowanie na energię cieplną | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
| Rok bazowy 2013 r. | [TJ] | [MWh] | [t] |
| Budynki mieszkalne | 96 | 26 577 | 10 535 |
| Budynki użyteczności publicznej | 3,5 | 967 | 354 |
| Budynki razem | 99 | 27 544 | 10 889 |
| RAZEM | 99 | 27 544 | 10 889 |

Źródło: Opracowanie własne

Bilans paliwowy

Potrzeby cieplne Gminy Kaliska zabezpieczane są w oparciu o: węgiel kamienny (w tym koks), ekogroszek, biomasę (drewno), olej opałowy energię elektryczną, odnawialne źródła energii (geotermia, solary, pelety). Na terenie Gminy Kaliska dominującym paliwem w strukturze pokrycia potrzeb cieplnych jest węgiel kamienny oraz biomasa (drewno). Strukturę paliwową pokrycia potrzeb cieplnych przedstawia poniższa tabela oraz rysunek.

Tabela 21 Ogólny bilans paliwowy Gminy Kaliska w roku bazowym

| Ogółem | Udział paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych gminy |
| --- | --- |
|  | Węgiel* | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa (drewno) | Energia elektryczna | OZE |
| Zapotrzebowanie na energię cieplną [TJ] |
| 98,04 | 41,25 | 0,00 | 2,58 | 51,15 | 3,06 | 2,01 |
| Zużycie na energię cieplną [MWh] |
| 27 254 | 11 467 | 0 | 718 | 14 219 | 850 | 558 |
| Wskaźnik emisji [t/MWh] |
| 2,42 | 0,354 | 0,202 | 0,279 | 0,395 | 1,191 | - |
| Emisja CO2 [t] |
| 10 889 | 4 059 | 0 | 200 | 5 616 | 1 013 | - |

* - węgiel kamienny, koks

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 4 Emisja CO2 w zakresie paliw

Źródło: Opracowanie własne

Prognoza zapotrzebowania energię cieplną

Na potrzeby prognozy zapotrzebowania na moc i energię cieplną Gminy Kaliska przyjęto założenia jak dla sporządzonej prognozy dotyczącej energii elektrycznej. Zmiany zapotrzebowania na moc i energię cieplną w najbliższej perspektywie wynikać będą z przewidywanego rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Kaliska w zakresie zagospodarowania terenów rozwojowych jak również z działań modernizacyjnych istniejącego budownictwa związanych z racjonalizacją użytkowania energii. Prognozowane zapotrzebowanie energię cieplną zobrazowano w poniższej tabeli.

Tabela 22 Prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplną Gminy Kaliska

| Kategoria | Zapotrzebowanie na energię cieplną | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
| Rok docelowy 2020 | [TJ] | [MWh] | [t] |
| Budynki mieszkalne | 90 | 25 092 | 7 227 |
| Budynki użyteczności publicznej | 3 | 866 | 251 |
| Budynki razem | 93 | 25 957 | 7 478 |
| RAZEM | 93 | 25 957 | 7 478 |

Źródło: Opracowanie własne

Bilans paliwowy

Na terenie Gminy Kaliska przewiduje się, iż na koniec 2020 r. potrzeby cieplne zabezpieczane będą w oparciu o biomasę/drewno. Wzrośnie również udział odnawialny źródeł energii w ogólnym bilansie z uwagi na większe zainteresowanie mieszkańców, dostępność urządzeń oraz możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Prognozowaną strukturę paliwową (na koniec 2020 r.) pokrycia potrzeb cieplnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 23 Ogólny bilans paliwowy Gminy Kaliska w roku docelowym

| Ogółem | Udział paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych gminy |
| --- | --- |
|  | Węgiel* | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa (drewno) | Energia elektryczna | OZE |
| Zapotrzebowanie na energię cieplną [TJ] |
| 93,37 | 32,18 | 45,66 | 0,00 | 15,34 | 0,19 | 2,11 |
| Zużycie na energię cieplną [MWh] |
| 25 957 | 8 947 | 12 693 | 0 | 4 266 | 52 | 586 |
| Wskaźnik emisji [t/MWh] |
| 2,42 | 0,354 | 0,202 | 0,279 | 0,395 | 1,191 | - |
| Emisja CO2 [t] |
| 7 478 | 3 167 | 2 564 | 0 | 1 685 | 62 | - |

*- węgiel kamienny, koks

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 5 Emisja CO2 w zakresie paliw w roku docelowym

Źródło: Opracowanie własne

Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu

Przeprowadzona inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla związana jest z emisją z ruchu tranzytowego oraz transportu lokalnego. W zakresie ruchu tranzytowego, do obliczenia emisji CO2 na terenie Gminy Kaliska wykorzystano przeprowadzone, pomiary potoków ruchu kołowego na drodze krajowej nr 22. Wyniki pomiarów w zakresie potoków tranzytowego ruchu kołowego przez teren gminy Kaliska odnośnie drogi krajowej nr 22 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 24 Pomiary potoków tranzytowego ruchu kołowego przez teren Gminy Kaliska w ciągu drogi krajowej nr 22

| Pojazdy sam. ogółem | Motocykle | Sam. Osobowe mikrobusy | Lekkie sam. ciężarowe dostawcze | Samochody ciężarowe | Autobusy | Ciągniki rolnicze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | bez przyczep | z przyczepami |  |  |
| 7542 | 42 | 5666 | 787 | 240 | 741 | 52 | 14 |

Źródło: Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych w 2010 r.

Tabela 25 Emisja CO2  i zużycie energii w transporcie w gminie Kaliska

|  | Samochody osobowe | Lekkie pojazdy użytkowe | Ciężkie pojazdy użytkowe | Autobusy | Pojazdy dwukołowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba przejechanych kilometrów (mln km) ustalona na etapie gromadzenia danych |
| Razem |  |  |  |  |  | 19,16 |
| Rozkład pojazdów (% ogólnej liczby przejechanych km) ustalony na etapie gromadzenia danych |
| Ogółem | 84% | 8% | 4% | 2% | 2% | 100% |
| Benzyna | 50% | 5% |  |  | 2% |  |
| Olej napędowy | 33% | 3% | 4% | 2% |  |  |
| LPG | 1% |  |  |  |  |  |
| Średnie zużycie paliwa (l/km) ustalone na etapie gromadzenia danych |
| Benzyna | 0,08 | 0,13 |  |  | 0,04 |  |
| Olej napędowy | 0,071 | 0,098 | 0,298 | 0,292 |  |  |
| LPG | 0,102 |  |  |  |  |  |
| Wyliczona liczba przejechanych kilometrów (mln km) |
| Benzyna | 9,58 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 10,92 |
| Olej napędowy | 6,32 | 0,57 | 0,77 | 0,38 | 0,00 | 8,05 |
| LPG | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| Wyliczone zużycie paliwa (mln l paliwa) |
| Benzyna | 0,77 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |  |
| Olej napędowy | 0,45 | 0,06 | 0,23 | 0,11 | 0,00 |  |
| LPG | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wyliczone zużycie paliwa (MWh) |
| Benzyna | 7 051 | 1 104 | 0 | 0 | 92 | 8 247 |
| Olej napędowy | 4 300 | 500 | 2 200 | 1 100 | 0 | 8 100 |
| LPG | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Wyliczona emisja CO2 ( t ) |
|  | Wskaźnik emisji CO2 | Zużycie paliwa | Emisja CO2 |
|  | (t/MWh) | (MWh) |  |
| Benzyna | 0,249 | 8 247 | 2 053 |
| Olej napędowy | 0,267 | 8 100 | 2 163 |
| LPG | 0,227 | 90 | 20 |

Źródło: Opracowanie własne

# PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na przeprowadzonej inwentaryzacji w zakresie zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 na podstawie danych roku bazowego 2013 w sektorach:

- Budynki mieszkalne,

- Budynki użyteczności publicznej,

- Oświetlenie publiczne,

- Transport.

Strategia na rzecz gospodarki niskoemisyjnej wprowadza środki wspomagające efektywność energetyczną, ułatwiając osiągnięcie celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i redukcji emisji CO2.

Długoterminowa Strategia Gminy Kaliska do 2020 r. obejmuje poniższe działania:

W sektorze Budynki użyteczności publicznej:

- termomodernizacja budynków jednostek własnych Gminy,

- wymiana oświetlenia w budynkach jednostek własnych Gminy,

- monitoring zużycia energii oraz wody w budynkach jednostek własnych Gminy,

- montaż Odnawialnych Źródeł Energii dla budynków jednostek własnych Gminy,

- system ,,Zielonych zamówień publicznych’’,

- efektywność energetyczna pozostałych budynków.

W sektorze Oświetlenie publiczne:

- modernizacja oświetlenia ulicznego,

- zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym.

W sektorze Transport:

- modernizacja i rozbudowa nawierzchni dróg publicznych, ulic i chodników,

- uporządkowana organizacja ruchu,

- modernizacja i budowa ścieżek rowerowych,

- promowanie zachowań energooszczędnych – ECODRIVING,

- kampanie edukacyjno – informacyjne z zakresu zrównoważonego zużycia energii i ekologii.

W sektorze Społeczność lokalna:

- montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 4 kW,

- edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się zarówno na czynnikach zewnętrznych jak również wewnętrznych. Sprzyjać realizacji celu redukcji będą m.in.: aktywna postawa gminy w tematyce zarządzania energią oraz dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie oszczędnego gospodarowania energią. Z drugiej jednakże strony istnieją poważne ograniczenia które utrudniają, bądź wręcz uniemożliwiają podjęcie reakcji ze strony władz samorządowych. Głównym ograniczeniem są możliwości finansowe.

Podejmowanie działań inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska, wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, a rentowność takich inwestycji jest rozciągnięta na wiele lat. Stąd też wiele z przewidzianych działań ma charakter warunkowy, przewidziany do realizacji w sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych. Perspektywy te otwiera chociażby nowa perspektywa unijna na lata 2014 – 2020. Otwiera nowe możliwości finansowania inwestycji (czemu służy też opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) oraz działań inwestycyjnych, które mogłyby zostać przeprowadzone na terenie Gminy Kaliska.

Realizowane cele i zobowiązania strategii długoterminowej na rzecz gospodarki niskoemisyjnej ograniczą emisję gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Kaliska, poprawią efektywność energetyczną przy zastosowaniu nowych technologii niskoemisyjnych a także zwiększą udział pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

## Planowane działania krótko i średnioterminowe

Celem doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie planu prac 
i uwarunkowań, sprzyjających redukcji emisji CO2. Działania te mogą zostać pogrupowane 
w następujące struktury:

- działania pośrednie służące redukcji zużycia energii finalnej (m.in. termomodernizacja obiektów publicznych).

- działania bezpośrednio przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
(m.in. modernizacja kotłowni, budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii).

Drugim podziałem charakteryzującym wybrane działania jest podział na zadania:

- realizowane przez struktury administracyjne i jednostki Gminy Kaliska,

- realizowane przez mieszkańców i podmioty gospodarcze – działania te nie są uzależnione bezpośrednio od aktywności gminy, aczkolwiek istotna jest rola samorządu w promocji i upowszechnianiu tychże działań.

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zostały przeanalizowane uwarunkowania 
i możliwości redukcji zużycia energii, wraz z oceną ich efektywności ekologiczno –ekonomicznej. Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła zidentyfikować kluczowe obszary wysokiej emisji (transport, zużycie energii elektrycznej). Są to miejsca gdzie działania zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla są szczególnie potrzebne.

Mając na uwadze zmienność warunków otoczenia, a także fakt, iż każde z podejmowanych działań niesie ze sobą określone rezultaty i doświadczenia, niniejszy plan może, a w niektórych przypadkach nawet powinien, być systematycznie korygowany. Stąd też wykazane działania mają charakter kierunkowy i powinny zostać korygowane wraz ze zmianami w postępie technicznym, czy możliwościami finansowymi Gminy Kaliska.

W ramach niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska opracowano harmonogram działań, posiadających charakter działań krótko/średnioterminowych. 
Działania krótko/średnioterminowe to zadania, które zostaną wdrożone w począwszy od 2016 roku, przez okres lat 2016 –2020.

Tabela 26 Harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji działań krótko/średnioterminowych

| Sektor | Obiekt/zadanie | Opis | Podmiot odpowiedzialny | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Szacowane koszty | Roczne oszczędności energii | Produkcja energii z OZE | Roczna redukcja emisji CO2 | Oszędności energii do 2020 r. | Produkcja energii z OZE do 2020 r. | Redukcja emisji CO2 do 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MWh/rok | MWh | Mg CO2/rok | MWh/rok | MWh | Mg CO2 |
|  | Budynki użyteczności publicznej/Termomodernizacja jednostek własnych Gminy | Docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentowych budynku GOK w Kaliskach | Urząd Gminy Kaliska | 2017-2018 | 400 000 | 8 | 0 | 10 | 16 | 0 | 19 |
|  | Budynki użyteczności publicznej/ Modernizacja oświetlenia | Wymiana oświetlenia w jednostkach własnych Gminy (ZSP Kaliska) | Urząd Gminy Kaliska | 2018-2020 | 300 000 | 100 | 0 | 119 | 100 | 0 | 119 |
|  | Budynki użyteczności publicznej/ Wzrost OZE budynków jednostek własnych Gminy | Instalacje fotowoltaiczne na terenach własnych Gminy- Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach | Urząd Gminy Kaliska | 2017-2019 | 500 000 | 10 | 9,5 | 13,5 | 30 | 28,5 | 41 |
|  | Oświetlenie publiczne/Modernizacja oświetlenia ulicznego | Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED | Urząd Gminy Kaliska | 2018-2020 | 200 000 | 120 | 0 | 148 | 120 | 0 | 148 |
|  | Oświetlenie publiczne/ Modernizacja oświetlenia ulicznego | Budowa nowych punktów oświetleniowych na lampy typu LED na terenie Gminy Kaliska | Urząd Gminy Kaliska | 2018-2020 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Społeczność lokalna/ ograniczenie niskiej emisji | Dofinansowania dla mieszkańców na wymianę ekologicznych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE | Urząd Gminy Kaliska | 2018-2020 | 60 000 | 14 | 15 | 18 | 28 | 30 | 36 |
|  | Budynki użyteczności publicznej/ Termomodernizacja budynków jednostek własnych Gminy | Wymiana źródeł ciepła na źródła ekologiczne (pompy ciepła) w Świetlicy w Czarnym i Cieciorce, Bartlu Wielkim, Iwicznie, Dąbrowie | Urząd Gminy Kaliska | 2018-2020 | 120 000 | 20 | 25,75 | 38 | 40 | 51,5 | 76 |
|  | Budynku użyteczności publicznej/ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Zamontowanie urządzeń fotowoltaicznych na budynkach własnych jednostki tj. Szkoła w Kaliskach, Przedszkole, Urząd Gminy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlica w Cieciorce, ZOW Piece | Urząd Gminy Kaliska | 2017-2020 | 1 000 000 | 45 | 42,75 | 63 | 90 | 85,5 | 126 |
| Budynki, wyposażenia/instalacje | 2016-2020 | 2 780 000 | 317 | 93 | 409 | 424 | 196 | 564 |
| Zarządzanie efektywnością | Budynki użyteczności publicznej/ Zarządzanie energią obiektów jednostek własnych Gminy | Zarządzanie energią w budynkach jednostek własnych Gminy | Urząd Gminy Kaliska | 2016-2020 | b/n | 14,4 | 0 | 5,5 | 57,6 | 0 | 22 |
|  | Budynki użyteczności publicznej/ Monitoring zużycia nośników energii | Prowadzenie monitoringu zużycia nośników energii w wybranych obiektach użyteczności publicznej | Urząd Gminy Kaliska | 2016-2020 | 20 000 | 86 | 0 | 33 | 344 | 0 | 132 |
|  | Społeczność lokalna i przedsiębiorcy/ Kampania informacyjna w zakresie efektywności energetycznej i OZE | Prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej | Urząd Gminy Kaliska | 2016-2020 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarządzanie efektywnością energetyczną | 2015-2025 | 30 000 | 100 | 0 | 39 | 402 | 0 | 154 |
| Transport | Modernizacja i rozbudowa nawierzchni dróg, chodników i ulic | Remont dróg ul. Malinowej, Spacerowej, Jasnej Ogrodowej | Urząd Gminy Kaliska | 2017-2020 | 2 000 000 | 60 | 0 | 15 | 120 | 0 | 31 |
|  | Modernizacja i rozbudowa nawierzchni dróg, chodników i ulic | Remont dróg gminnych | Urząd Gminy Kaliska | 2016-2020 | 1 000 000 | 72 | 0 | 19 | 144 | 0 | 74 |
| Transport | 2016-2025 | 3 000 000 | 132 | 0 | 34 | 264 | 0 | 105 |
| Razem | 5 810 000 | 550 | 93 | 482 | 1 090 | 196 | 824 |

[Źródło: opracowanie własne]

Tabela 27 Planowane wyniki redukcji emisji CO2 do 2020 r.

| Termin rozpoczęcia i zakończenia | Szacowane koszty | Oszczędność energii do 2020 r. | Produkcja energii z OZE do 2020 r. | Redukcja emisji CO2 do 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zł | MWh | MWh | Mg CO2 |
| 2015-2020 | 5 810 000 | 1 090 | 196 | 824 |

Źródło: opracowanie własne

## Szczegółowe działania w zakresie redukcji emisji CO2

Budynki użyteczności publicznej

Ważnym elementem w zakresie wzrostu efektywności energetycznej są działania prowadzące do ograniczania zapotrzebowania energetycznego budynków użyteczności publicznej, które stanowią jednostki własne Urzędu Gminy Kaliska.

W ramach działania planuje się wykonanie audytów energetycznych a następnie termomodernizacje tych budynków i obiektów, które przyniosą wymierny efekt związany 
z redukcją emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz w miarę potrzeb wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Poniżej przedstawiono działania zaplanowane do realizacji w ramach jednostek podległych Gminie Kaliska.

Oświetlenie publiczne

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Celem modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Kaliska jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg.

Analizując stan oświetlenia pod kątem aktualnych norm oświetleniowych należy stwierdzić, że system oświetlenia nie spełnia wymagań normy PN-EN 13201, przede wszystkim ze względu na zbyt duże odległości między słupami z oprawami.

Efektem przeprowadzenia remontu, będzie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej systemu poprzez zainstalowanie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego. Zrealizowanie powyższego zadania pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego.

Podjęte działania dotyczyć będą:

- wymiany istniejących lamp sodowych na lampy bardzie energooszczędne, w tym lampy ledowe,

Planowane zadania spełniają wszystkie warunki programu Sowa, przynosząc, niewspółmierne korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

Społeczność Lokalna

Ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Ograniczanie niskiej emisji - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie.

Dofinansowanie do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne, instalacje ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3kW, pompy ciepła, kotły na biomasę.

Modernizacja i rozbudowa nawierzchni dróg publicznych, ulic i chodników

Działanie obejmuje zmniejszenie negatywnych dla środowiska naturalnego skutków nadmiernego czasu przejazdu odcinkami dróg, poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw w silnikach samochodowych.

Poprawa nawierzchni wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie wielkości unosu pyłu - emisję wtórną z powierzchni drogi, ulic i chodników. Zmniejszenie emisji nastąpi również dzięki lepszym parametrom technicznym pojazdów wskutek dostosowywania ich do wymogów prawnych – nowe pojazdy są rejestrowane pod warunkiem spełniania norm emisyjnych, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Efekt ograniczenia zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń w sektorze transportu prywatnego i publicznego ocenia się na 1,5 – 2,0 % rocznie.

Planowane do przeprowadzenia działania obejmują m.in.:

- remont dróg ul. Malinowej, Spacerowej, Jasnej Ogrodowej – koszt ok. 2 000 000 zł,

- remont pozostałych dróg gminnych – koszt 1 000 000 zł.

Ponadto podjęte zostaną działania, które zostaną skonkretyzowane po dogłębnej analizie potrzeb w tym zakresie, biorąc pod uwagę wymierny efekt związany z redukcją emisji oraz przy zapewnieniu odpowiedniego montażu finansowego ich realizacji.

Ponad to Gmina Kaliska brała udział w projekcie: „Włącz się Kociewie! Energetyczne narady obywatelskie na Pomorzu” realizowanym przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Zgodnie z jego rekomendacjami na terenie Gminy Kaliska zaplanowane zostały następujące działania:

Rekomendacja nr 1: POWSTANIE ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOMASĘ

Rekomendacja nr 2: EDUKACJA – PODNIESIENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

Rekomendacja nr 3: OŚWIETLENIE ULICZNE ZASILANE Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) czyli z wiatru i słońca

Rekomendacja nr 4: POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW   (w szczególności na kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, mikro-wiatraki, pompy ciepła)

Rekomendacja nr 5: WSPARCIE INWESTYCJI W OZE DLA GMINY

Rekomendacja nr 6: MAKSYMALIZACJA PRODUKCJI I WYKORZYSTANIA ENERGII Z OZE W OBIEKTACH PUBLICZNYCH

Rekomendacja nr 7: NOWATORSKIE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE ENERGII

# 10. ASPEKTY ORGANIZACYJNE WE WDRAŻANIU PGN

Struktura organizacyjna

Realizacja i ewaluacja działań jest kluczowym elementem realizacji założeń planu gospodarki niskoemisyjnej. Na tym odcinku rozstrzyga się bowiem, czy Plan pozostanie zbiorem niezrealizowanych postulatów, czy też wywrze konkretny wpływ na życie gminy.

W momencie podjęcia decyzji o realizacji poszczególnych zadań powinny być sporządzone szczegółowe plany realizacji zadań z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych i harmonogramem ich realizacji. Odpowiedzialność za całościową realizację Planu spoczywa na Wójcie Gminy Kaliska.

Poszczególne działania ogólne i zadania szczegółowe realizowane będą przez różne jednostki organizacyjne, głównie w ramach struktur Urzędu Gminy Kaliska. W celu koordynacji całości procesu realizacji działań i kontroli osiąganych efektów postuluje się powołanie zespołu koordynującego prowadzone zadania.

Do najważniejszych zadań jednostki koordynującej należeć będzie:

- Kontrola i w razie potrzeby korekta Planu w perspektywie realizacji celów do roku 2020,

- Monitorowanie dostępności zewnętrznych środków finansowych umożliwiających realizację zadań,

- Raportowanie postępów realizacji Planu do Wójta Gminy i wobec podmiotów zewnętrznych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- Informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia społecznego dla realizowanych działań – kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.

Jednostką koordynującą wdrożenie i monitoring „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaliska” będzie stanowić Dział Rozwoju.

Kadra realizująca Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

W celu realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada się wykorzystanie personelu, pracującego w Urzędzie Gminy Kaliska. Jednostką koordynującą PGN będzie Dział Rozwoju.

Do zadań w zakresie wdrożenie PGN należy prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjną Gminy Kaliska takich jak m.in.:

- opracowywanie planów inwestycyjnych, w tym planów wieloletnich,

- ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu planu wydatków budżetowych,

- prowadzenie pełnych procesów przygotowania i realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych oraz modernizacyjnych,

- pełnienie nadzoru w zakresie inwestycji realizowanych bezpośrednio przez samorząd,

- nadzór nad całokształtem spraw związanych z gospodarką przestrzenną w tym:

- opracowanie programów rozwoju gminy, strategii rozwoju i programów operacyjnych do strategii,

- prowadzenie i koordynacja spraw związanych z opracowaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

- prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji zmieniających ww. zakresie,

- przygotowanie i wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego,

- prowadzenie sprawozdawczości i rozliczanie inwestycji gminnych,

- gromadzenie informacji o możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej,

- nadzór nad rozliczeniem wykorzystania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

- sporządzenie kompletnych wniosków o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,

- podejmowanie działań mających na celu promowanie projektów finansowych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

# FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE

Szereg obiektywnych czynników zewnętrznych pozwala stwierdzić, że pełna realizacja Planu będzie trudna bez wsparcia finansowego planowanych zadań inwestycyjnych.

Co prawda władze Gminy nie mogą narzucić mieszkańcom obowiązku wymiany źródeł ogrzewania, mogą ich jednak do tego zachęcać. Pozwalają na to znowelizowane przepisy (m.in. ustawa – prawo ochrony środowiska), które umożliwią, by takie przedsięwzięcia, jak wymiana i modernizacja kotłów, były dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## Program Operacyjny Infrastruktura i Gospodarka 2014 – 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ 2014 –2020) to narodowy program mający na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, powstrzymywanie lub dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo energetyczne. POIiŚ 2014–2020 jest przedłużeniem i kontynuacją najważniejszych kierunków inwestycji wyznaczone w edycji wcześniejszej (POIiŚ 2007–2013). Odnoszą się one w szczególności do postępu technicznego państwa w priorytetowych sektorach gospodarki. Program POIiŚ 2014–2020 skierowany jest do podmiotów publicznych (włączając w to jednostki samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (głównie do dużych przedsiębiorstw). Podstawowym źródłem finansowania POIiŚ 2014–2020 będzie Fundusz Spójności, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci komunikacyjnych oraz ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej. Ponadto planuje się dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Program skierowany jest na inwestycje, takie jak:

Priorytet I (FS) – promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:

- wytwarzanie, rozprowadzanie i wykorzystywanie OZE (poprzez budowę lub modernizację farm wiatrowych, instalacji na biomasę lub biogaz;

- udoskonalenie efektywności energetycznej w obszarze publicznym i mieszkaniowym;

- rozwinięcie inteligentnych systemów dystrybucji i wdrażanie ich (np. tworzenie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia).

Planowany wkład unijny: 1 5218,4 mln euro.

Priorytet II (FS) – ochrona środowiska (włączając w to dostosowanie się do zmian klimatu):

- wspieranie rozwoju infrastruktury środowiskowej (modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych);

- protekcja i odbudowanie różnorodności biologicznej, polepszeniu stanu środowiska miejskiego (np. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza);

- adaptacja do zmian klimatu (np. ochrona terenów miejskich przed niekorzystną pogodą czy prowadzenie projektów z zakresu małej retencji).

Planowany wkład unijny: 3 808,2 mln euro.

Priorytet III (FS) – modernizacja infrastruktury komunikacyjnej nastawiona na ochronę środowiska:

- modernizacja drogowego i kolejowego zaplecza w sieci TEN-T, poza tą siecią 
i w aglomeracjach;

- niskoemisyjna komunikacja miejska, śródlądowa, morska i intermodalna;

- zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Planowany wkład unijny: 16 841,3 mln euro.

Priorytet IV (EFRR) – nasilenie transportowej sieci europejskiej:

- udoskonalenie przepustowości infrastruktury drogowej (włączając w to obwodnice i trasy wylotowe).

Planowany wkład unijny: 3 000,4 mln euro.

Priorytet V (EFRR) – udoskonalenie infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego:

- rozwinięcie inteligentnych systemów rozprowadzania, gromadzenia i przesytu gazu ziemnego i energii elektrycznej (np. poprzez rozbudowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych).

Planowany wkład unijny: 1 000,0 mln euro 4.2.

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 – 2020

Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Zakres interwencji:

Wsparcie w zakresie transportu miejskiego adresowane będzie do miast oraz ich obszarów funkcjonalnych i ukierunkowane zostanie na wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych w transporcie zbiorowym, wynikających z zapisów lokalnych strategii niskoemisyjnych lub dokumentów spełniających ich wymogi.

Interwencja dotyczyć będzie kompleksowej modernizacji istniejących i budowy nowych elementów liniowej infrastruktury transportu szynowego, trolejbusowego i autobusowego oraz węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego (węzły integrujące podsystemy transportu zbiorowego, w tym kolejowego (wraz z budynkami dworców kolejowych) oraz transportu rowerowego zgodnie z ustaleniami Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego). Obok działań infrastrukturalnych przewiduje się także wsparcie przedsięwzięć związanych z zakupem i modernizacją taboru miejskiego publicznego transportu zbiorowego. W celu podniesienia efektywności transportu zbiorowego możliwa będzie również realizacja projektów dotyczących budowy infrastruktury liniowej transportu rowerowego (indywidualna mobilność aktywna) stanowiącej dojazd do węzłów integracyjnych.

Projektom towarzyszyć będą kampanie informacyjno-edukacyjne promujące transport zbiorowy.

Beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

- związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

- podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

- zarządcy infrastruktury 	transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego,

- przedsiębiorcy.

Forma wsparcia:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)

Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Zakres interwencji:

Wspierane będą inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Możliwa będzie także poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. W ramach kompleksowych projektów przewiduje się modernizację energetyczną budynku wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródła ciepła. Wsparcie dla działań realizowanych w zabudowie mieszkaniowej przewiduje się wyłącznie w formie ukierunkowanych terytorialnie pakietów przedsięwzięć. Planowane inwestycje powinny być komplementarne do realizowanych lub przygotowywanych projektów związanych z modernizacją i/lub rozbudową sieci ciepłowniczych.

Uzupełniająco, w ramach finansowania krzyżowego, przewiduje się działania informacyjno - edukacyjne, służące zwiększaniu świadomości oraz kształtowaniu i umacnianiu postaw użytkowników końcowych w zakresie efektywności energetycznej.

Beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

- związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- jednostki administracji rządowej,

- inne jednostki sektora finansów publicznych,

- jednostki naukowe,

- instytucje edukacyjne,

- szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły i związki wyznaniowe,

- przedsiębiorcy,

- instytucje finansowe.

Forma wsparcia:

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne

Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Zakres interwencji:

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (wiatru, słońca, wody, biomasy, biogazu, ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej, przy czym interwencja w zakresie energetyki wodnej dotyczyć będzie wyłącznie modernizacji istniejących obiektów. Wsparciem objęta będzie budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE, w tym zakup niezbędnych urządzeń, jak również budowa infrastruktury służącej przyłączeniu źródła do sieci. W zakresie wykorzystania energii słońca wspierane będą przede wszystkim systemy fotowoltaiczne. W zakresie systemów ogrzewania opartych na pompach ciepła wspierane będą przede wszystkim systemy niewykorzystujące dodatkowych instalacji kolektorów słonecznych. Wyklucza się wsparcie systemów i instalacji zasilających niskotemperaturowe wewnętrzne instalacje grzewcze, zlokalizowanych w obiektach przyłączonych do lokalnej sieci ciepłowniczej. W zakresie produkcji i wykorzystania biogazu oraz jego dystrybucji wspierane będą przede wszystkim instalacje, w których poddaje się odzyskowi odpady organiczne (szczególnie z produkcji rolno-spożywczej), wykorzystuje nadwyżki surowców organicznych oraz takie, w których następuje zagospodarowanie pofermentu, w tym do produkcji nawozów.

Beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- jednostki administracji rządowej,

- inne jednostki sektora finansów publicznych,

- organizacje pozarządowe,

- podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,

- jednostki naukowe,

- instytucje edukacyjne,

- szkoły wyższe,

- grupy producentów rolnych,

- przedsiębiorcy,

- instytucje finansowe.

## Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych źródeł polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, wykorzystujący środki krajowe jak i zagraniczne. Na najbliższe lata przewidziane jest finansowanie działań w ramach programu ochrona atmosfery, który podzielony jest na cztery działania priorytetowe: poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz system zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme).

Poprawa efektywności energetycznej

Program poprawa efektywności energetycznej realizowany jest w ramach zadania Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Forma wsparcia to kredyt i dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotacja wynosi: 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 15% kapitału kredytu bankowego (w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym) oraz dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią.

Innym zadaniem w ramach programu Poprawa efektywności energetycznej jest REGION — Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a następnie podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji regionalnych działań ochrony środowiska lub gospodarki wodnej. Forma finansowania to pożyczka do 100% kosztów wskazanych w koncepcji opisanej we wniosku o dofinansowanie.

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Program PROSUMENT ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program skierowany jest do osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskać można pożyczkę i dotację łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, z czego datacja stanowi 40%.

W ramach programu System zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme) realizowany będzie program SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne, którego celem jest wspieranie realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia publicznego. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dotacja (do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) i pożyczki (do 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji). Wsparcie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego.

## Bank Gospodarstwa Krajowego

W Banku Gospodarstwa Krajowego istnieje m.in. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego celem jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych.

Pomoc ta zwana odpowiednio :

- „premią termomodernizacyjną’’,

- „premią remontową’’,

- „premią kompensacyjną’’.

stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu. 
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

- budynków mieszkalnych,

- budynków zbiorowego zamieszkania,

- budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,

- lokalnej sieci ciepłowniczej,

- lokalnego źródła ciepła.

Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:

- zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,

- zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

- zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK. Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

## Bank Ochrony Środowiska

Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termomodernizacyjne i remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę.

Kredyt na urządzenia ekologiczne

Kredyt na zakup i montaż wyrobów i urządzeń służących ochronie środowiska. W tej grupie mieszczą się takie produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych. Beneficjenci to: klienci indywidualni, mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe. Maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, okres kredytowania do 8 lat.

Kredyt Ekomontaż

Kredyt Ekomontaż daje szansę na sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/lub montażu urządzeń tj.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemu dociepleń budynków i wiele innych. Okres kredytowania może sięgać nawet 10 lat. Beneficjenci to: jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa.

Słoneczny Ekokredyt

Słoneczny Ekokredyt daje szansę na sfinansowanie do 45% kosztów inwestycji z dotacji ze środków NFOSiGW, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych. Beneficjenci to: klienci indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe. Ze względu na wyczerpanie limitu środków NFOŚiGW na dotacje, Bank Ochrony Środowiska S.A. zakończył przyjmowanie wniosków o kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Kredyt we współpracy WFOŚiGW

Oferta kredytowa jest zróżnicowana w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja. Informacje o kredytach preferencyjnych udzielanych we współpracy z WFOŚiGW udzielane są bezpośrednio w placówkach banku.

Kredyt EKOoszczędny

Kredyt EKOoszczędny daje możliwość obniżenia zużycia energii, wody i surowców wykorzystywanych przy produkcji. Możesz zmniejszyć koszty związane ze składowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody. Finansowanie realizowanych przedsięwzięć, o charakterze proekologicznym dla samorządów do 100% kosztów inwestycji, dla pozostałych 80% kosztów. Beneficjenci to: Samorządy, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe.

Kredyt z klimatem

Kredyt z klimatem daje szansę na sfinansowanie szeregu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Maksymalny udział w finansowaniu projektów wynosi 85% kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż 1.000.000 EUR lub równowartość w PLN. Okres kredytowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji.

Przedmiotem inwestycji mogą być:

- Działania w obszarze efektywności energetycznej:

- modernizacja indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych i obiektach wielkopowierzchniowych,

- modernizacja małych sieci ciepłowniczych,

- prace modernizacyjne budynków, polegające na ich dociepleniu (np. docieplenie elewacji zewnętrznej, dachu, wymiana okien), wymianie oświetlenia bądź instalacji efektywnego systemu wentylacji lub chłodzenia,

- montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub obiektach przemysłowych (piece biomasowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, dopuszcza się integrację OZE z istniejącym źródłem ciepła lub jego zamianę na OZE),

- likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku do sieci miejskiej,

- wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego,

- instalacja urządzeń zwiększających efektywność energetyczną,

- instalacja jednostek kogeneracyjnych lub tri generacji.

- Budowa systemów OZE.

Kredyt inwestycyjny NIB

Kredyt inwestycyjny NIB (ze środków Nordyckiego Banku Inwestycyjnego) umożliwia rozłożenie kosztów inwestycji w czasie. Cel inwestycji do poprawa środowiska naturalnego w Polsce w trzech strategicznych sektorach związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną wód i gospodarką wodno-ściekową oraz gospodarką odpadami komunalnymi. Okres finansowania od 3 lat, nie dłużej niż do 30 maja 2019 r. Maksymalny udział NIB w finansowaniu projektu wynosi 50%. Przedmiotem inwestycji mogą być:

- projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, których celem jest redukcja oddziaływania na środowisko,

- projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko,

- projekty dotyczące gospodarki stałymi odpadami komunalnymi,

- wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji emisji do powietrza i poprawiają efektywność energetyczną budynku bądź polegają na zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych.

# WSKAŹNIKI MONITORINGU

Ocena skuteczności wdrożenia PGN wymaga zaplanowania odpowiedniej koncepcji jego ewaluacji. Monitorowanie postępów wynikających z działań wdrożeniowych stanowi z jednej strony podstawę dla ewentualnych działań korygujących lub aktualizujących zaproponowane rozwiązania, z drugiej zaś umożliwia całościową ocenę planu w kategoriach sukcesu lub porażki. W warstwie metodycznej monitoring i ewaluacja powinny być prowadzone z wykorzystaniem ograniczonego zbioru wskaźników umożliwiających szybki pomiar stopnia realizacji priorytetów i celów strategicznych, przy uwzględnieniu dostępności danych statystycznych.

Mając na uwadze powyższe, dobór wskaźników monitoringu i ewaluacji został dokonany 
w oparciu o następujące kryteria:

- wewnętrzne odnoszące się do poszukiwania wskaźników monitoringu i ewaluacji, które 
w sposób syntetyczny, a zarazem całościowy opisują stopień realizacji poszczególnych priorytetów i celów,

- zewnętrzne odnoszące się do wykorzystania w procesie monitoringu popularnych wskaźników ewaluacji proponowanych przez wytyczne SEAP.

Założenia dla konstrukcji systemu monitorowania PGN odnoszą się do zbioru elementów umożliwiających pomiar, kontrolę, interpretację efektów realizowanych działań oraz uaktualnienia dokumentu. Obejmują one:

- roczne raporty – odnoszące się do postępów prac oraz obejmujące swym zasięgiem zagadnienia oceny okresowej przy wykorzystaniu zaproponowanych wskaźników monitoringu i ewaluacji,

- system gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji związanych z efektami PGN, bazujący na wartościach zaproponowanych wskaźników monitoringu i ewaluacji.

Postuluje się wykorzystanie elektronicznych form gromadzenia i przetwarzania danych.

Biorąc pod uwagę kompleksowość działań zaproponowanych w PGN, a także wieloaspektowość jej efektów istotnym dodatkowym elementem monitoringu i ewaluacji będą badania opinii społeczności lokalnej. Na potrzeby przedmiotowego dokumentu, poniżej przedstawiono proponowane wskaźniki monitoringu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

Tabela 28Wskaźniki monitoringu na potrzeby wdrażania PGN

| Sektor | Opis wskaźnika | Jednostka | Źródło danych |
| --- | --- | --- | --- |
| Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej | MWh/rok | Administratorzy obiektów, przedsiębiorstwa energetyczne, dane z planowanego monitoringu zużycia i kosztów nośników energii. |
|  | Całkowita powierzchnia zainstalowanych paneli fotowoltaicznych | m2 | Administratorzy obiektów, przedsiębiorstwa energetyczne, dane z planowanego monitoringu zużycia i kosztów nośników energii. |
|  | Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych | m2 | Administratorzy obiektów, przedsiębiorstwa energetyczne, dane z planowanego monitoringu zużycia i kosztów nośników energii. |
|  | Liczba budynków użyteczności publicznej poddana termomodernizacji po roku 2015 | szt. | Dział Rozwoju |
|  | Całkowite zużycie energii końcowej w grupie budynków użyteczności publicznej | MWh/rok | Administratorzy obiektów, przedsiębiorstwa energetyczne, dane z planowanego monitoringu zużycia i kosztów nośników energii. |
| Mieszkalnictwo | Całkowite zużycie gazu w gospodarstwach domowych | MWh/rok | Badania ankietowe przeprowadzone w wybranych obszarach |
|  | Całkowite zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych | MWh/rok | Badania ankietowe przeprowadzone w wybranych obszarach |
|  | Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok | Administratorzy obiektów, przedsiębiorstwa energetyczne, dane z planowanego monitoringu zużycia i kosztów nośników energii. |
|  | Roczna liczba dofinansowanych przez gminę wymian źródeł ciepła z podziałem na typy zainstalowanych źródeł lub termomodernizacji | szt. | Dział Rozwoju |
|  | Liczba wytwórców energii elektrycznej na terenie gminy, w tym mikroinstalacji o mocy do 3 kW | m2 | Przedsiębiorstwo elektroenergetyczne |
|  | Długość sieci gazowniczej | km | Przedsiębiorstwa gazownicze / Główny Urząd Statystyczny |
|  | Liczna osób objętych akcjami społecznymi w zakresie efektywności energetycznej i OZE |  | Dział Rozwoju |

Źródło: Opracowanie własne

Powyższe wskaźniki stanowią propozycję w ramach monitoringu działań. W rzeczywistości na potrzeby specyfikacji każdego działania może być ich znacznie więcej.

# PODSUMOWANIE

Podsumowując wyniki inwentaryzacji w roku bazowym emisja dwutlenku węgla na terenie Gminy Kaliska stanowiła wartość ok. 20 204 MgCO2.

W wyniku zaplanowanych działań w ramach przedmiotowego dokumentu oraz mając świadomość, iż wzrośnie potrzeba mieszkańców na przeprowadzanie zabiegów termomodernizacyjnych, jak również, jeszcze bardziej będą dostępne możliwości finansowania ze środków zewnętrznych inwestycji opartych o odnawialne źródła energii oraz biorąc pod uwagę czynniki determinujące wzrost lub spadek emisji przedstawione w rozdziale 8 oszacowano, że emisja dwutlenku węgla może osiągnąć w 2020 r. wartość 17 072 Mg CO2. Oznacza to, iż na przestrzeni lat 2013 – 2020 (tj. od roku bazowego do roku docelowego PGN), emisja dwutlenku węgla na terenie Gminy Kaliska zostanie zredukowana o ok. 15,5 %.

# LITERATURA

- Warsztaty „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – przygotowanie i wdrażanie” Kraków, 9.03.2012- materiały informacyjne,

- Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot PORADNIK „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”,

- Płonka Patrycja „Gromadzenie danych i opracowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”,

- ,,Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europa 2020’’,

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie stawianych celów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,

- ,,Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej’’,

- ,,Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu’’,

- ,,Zielona Księga Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego’’,

- ,,Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej’’,

- ,,Strategia Rozwoju Kraju 2020’’,

- ,,Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 2020 r.’’,

- ,,Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku’’,

- ,,Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej’’,

- ,,Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych’’,

- ,,Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020’’,

- ,,Strategia Rozwoju Gminy Kaliska’’,

- ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska’’,

- Ogólnodostępne strony internetowe.